# ANACONDA

## 500

### РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Представляем Вам многофункциональную автомобильную охранную систему '"эконом'" класса с расширенными пользовательскими функциями, обеспечивающими Вам повседневные удобства при ежедневной эксплуатации!

### ЗАЩИТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ СИСТЕМЫ

- При вторжении в салон, багажник или двигательный отсек немедленно выдается мощный сигнал тревоги с миганием габаритных фонарей длительностью 60с. После чего система проверяет все контуры защиты и вновь встает автоматически на охрану.

- При постановке охраны или при включении функции "ПАНИКА" система обеспечивает блокировку зажигания, не давая возможности постороннему лицу запустить двигатель.

- При нанесении ударов по кузову или стеклам автомобиля выдается полный сигнал световой и звуковой тревоги.

- Вы можете дистанционно включить сигнал "Паника" - для отпугивания злоумышленников и привлечения внимания.

- Прерывание питания при включенной охране и последующее его восстановление не снимает систему с охраны.

- Функционально независимые триггерные входы продолжают обеспечивать охрану автомобиля даже при неисправности какой-либо одной зоны охраны, информируя хозяина о ее неисправности.

- Пассивная постановка на охрану после закрытия всех дверей никогда не оставит Вашу машину без охраны.

### УДОБСТВА СИСТЕМЫ ПРИ ПОВСЕДНЕВНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

- Дистанционное управление запиранием и отпиранием замков дверей при постановке и снятии охраны.

- Автоматическая установка охраны (автовозврат) при случайном нажатии кнопки брелока, если не открывались двери и не было включено зажигание.

- Временная приостановка пассивной постановки на охрану, если не закрыта дверь, что обеспечивает Вам возможность заправки топливом или другой кратковременной остановки.

- Сохранение служебного режима при перерывах питания дает Вам возможность производить ремонт электрооборудования или замену аккумулятора без передачи обслуживающему персоналу брелока Вашей системы.

- Система позволяет использовать до 3-х брелоков, поэтому Вы всегда можете запрограммировать резервный дополнительный брелок, управляющий системой и передать его своим близким для пользования машиной.

- Повышенная безопасность вождения благодаря тому, что при включении зажигания замки дверей автоматически запираются, а при выключении зажигания автоматически отпираются (данная функция должна быть выбрана установщиком).

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ И УДОБСТВА

Часть этих функций выбирается при установке системы. Сообщите установщику какие функции системы Вы хотели бы иметь в своей системе.

#### Пассивная постановка охраны

При выборе этой опции система автоматически включает охрану после выключения зажигания, открывания и закрывания дверей. Светодиод начинает мигать быстро, показывая, что начался 30-ти секундный интервал времени, после которого система встанет на охрану. Если при установке системы была запрограммирована функция запирания замков, то по окончании 30-ти секундного интервала они будут заперты. Открывание какой-либо двери в этом интервале вызовет приостановку пассивного включения охраны, пока дверь вновь не будет закрыта. Пока система не встала на охрану (в пределах 30с.) Открывание / закрывание двери вновь будет запускать интервал 30с.

#### Запирание / отпирание дверей от зажигания

Эта функция обеспечивает повышенную безопасность при вождении автомобиля. После того как включено зажигание и закрыты все двери замки дверей будут автоматически заперты. При выключении зажигания замки будут отперты.

#### Отпирание замка багажника

Если багажник Вашего автомобиля снабжен специальным соленоидом, который подключен к выходу канала 2 системы, его можно будет открыть, нажав кнопку 2 брелока на 3с.

### УПРАВЛЕНИЕ ВАШЕЙ СИСТЕМОЙ

#### Включение охраны (кнопка 1)

Для включения охраны нажмите и отпустите кнопку брелока №1. Если выполнено подключение к центральному замку автомашины, замки дверей будут запираться. Сирена выдаст один бип и габаритные фонари мигнут один раз, подтверждая включение охраны. Светодиод будет медленно мигать. Режим охраны полностью устанавливается через 5с.

Индикация неисправной зоны охраны. Три бипа при включении охраны укажут на наличие неисправной или незакрытой зоны охраны (например, двери), которую система защищать не будет, однако режим охраны будет установлен и остальные зоны машины будут под защитой, а двигатель будет невозможно запустить. Обнаружьте и закройте дверь, капот или багажник, после чего все охранные зоны автомашины будут под охраной.

Отключение датчика удара. Ecли Вы в пределах 3с. нажмете кнопку #2, после нажатия кнопки №1, вы услышите 1 бип, и датчик удара будет отключен. Это очень полезная функция для уменьшения числа тревог в местах, где могут наблюдаться ударные воздействия на Ваш автомобиль от воздушной волны проходящего транспорта. Для возврата этой функции, переустановите систему в состояние охраны и датчик вновь начнет свою работу

#### Выключение охраны (кнопка 1)

Для выключения охраны нажмите и отпустите кнопку брелока №1. Если выполнено подключение к центральному замку автомашины, замки дверей будут отпираться. Если система не срабатывала, то сирена выдаст два бипа и габаритные фонари мигнут два раза, подтверждая выключение охраны. Светодиод не будет гореть.

Индикация вторжения. Если система срабатывала в Ваше отсутствие, то при выключении сирена выдаст серию из 3-х бипов и вспышек габаритных огней, а светодиод будет быстро мигать. После открывания двери и включения зажигания светодиод погаснет.

Автовозврат. Эта функция обеспечивает автоматическую установку охраны через 60с. после ее выключения, если Вы не вошли в автомобиль, тем самым не оставляя автомобиль без защиты, если Вы забыли вновь включить охрану.

Выключение тревоги. Для выключения тревоги нажмите кнопку 1 брелока.

#### Включение сигнала "Паника" (кнопка 1 в течении 3с.)

Система также может выдать сигнал "Паника" в виде светового и звукового сигнала для привлечения внимания в экстремальной ситуации. Удержите нажатой кнопку 1 в течении 3с. Сигнал может быть выключен нажатием кнопки 1. После окончания сигнала система останется в режиме охраны. Сигнал "Паника" не выдается при включенном зажигании.

### СЛУЖЕБНЫЙ РЕЖИМ ("ВАЛЕТ")

Служебный режим предназначен для выключения всех охранных функций при передаче автомашины на обслуживание. В этом режиме сохраняются управление замками дверей, отпирание багажника и включение сигнала "Паника" с брелока.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: При передаче машины на обслуживание не передавайте обслуживающему персоналу брелок.

#### Установка и снятие служебного режима

Для установки служебного режима включите зажигание и держите нажатой кнопку "Валет" 3-5 с. Светодиод будет постоянно гореть, указывая, что служебный режим включен.

Для снятия служебного режима и возврата в нормальный режим работы повторите эту процедуру. Светодиод не будет гореть, указывая, что служебный режим выключен.

### КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ БРЕЛОКА

| Кнопка брелока | Функция системы | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Кнопка 1 | Включение охраны и запирание дверей Выключение охраны и отпирание дверей Выключение тревоги | Кратковременное нажатие |
| Кнопка 1 | Функция "Паника" | Удержание кнопки 3с. |
| Кнопка 1 | Запирание/отпирание дверей | В служебном режиме |
| Кнопка 2 | Отпирание багажника(управление дополнительным каналом) | Удержание кнопки 3с. |
| Кнопка 1, затем 2 | Отключение датчика удара | Нажатие кнопки 2, в пределах 3с. |
| Кнопки 1 и 2 вместе | Тихая постановка и снятие охраны | Кратковременное нажатие |

ВНИМАНИЕ. Функции каждой кнопки (какая из кнопок №1, №2), назначаются при программировании системы установщиком.

### ПРОЦЕДУРА АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ

Для аварийного отключения системы (снятия охраны):

- Откройте дверь, включится тревога.

- Включите зажигание.

- Держите нажатой кнопку "валет" на протяжении 5с. Тревога прекратится, охрана будет снята и Вы сможете запустить двигатель.

### Светодиодная индикация состояний системы

Индикация с помощью светодиода позволяет Вам быстро распознать состояние Вашей системы.

| Состояние системы | Состояние светодиода |
| --- | --- |
| Охрана выключена | Не горит |
| Охрана включена | Мигает медленно |
| Пассивная постановка охраны | Мигает быстро |
| Служебный режим | Горит постоянно |

### Замена батарейки брелока

Продолжительность работы батарейки брелока от 6-ти до 18-ти месяцев. Если дальность управления резко сократилась или не горит светодиод, произведите замену батарейки. Отверните винт, скрепляющий корпус брелока, разъедините корпус и выньте батарейку. Используйте батарейки типа 23А на 12В, устанавливайте новую батарейку согласно знаков полярности, обозначенных внутри корпуса брелока под батарейкой.