# Avistart

## 3300

### Руководство пользователя

#### Комплектация системы

- Основной блок (модуль управления).

- Два четырехкнопочных брелока-передатчика.

- Двухзоновый датчик удара Stinger DoubleGuard.

- Красный светодиодный индикатор.

- Кнопочный переключатель Valet.

- Гарантийный талон.

- Реле блокировки стартера FailSafe.

- Тумблер блокировки дистанционного запуска двигателя автомобиля.

#### Важная информация

Приобретенная Вами система представляет собой сложное электронное устройство, поэтому она должна устанавливаться только авторизованным дилером. Установка данной системы лицами или организациями, не являющимися авторизованными дилерами, служит основанием для отмены гарантии на систему. Каждый авторизованный дилер имеет специальный дилерский сертификат. Перед использованием этой системы, пожалуйста, внимательно прочитайте Руководство пользователя. Это позволит Вам правильно и в полном объеме использовать все возможности данной системы.

#### Обслуживание системы

Данная система не требует никакого специального обслуживания. Для подачи питания на брелок-передатчик, с помощью которого осуществляется управление системой, используется миниатюрная легкая литиевая батарейка напряжением 3 В, заряда которой, при условии нормальной эксплуатации, хватает приблизительно на один год. Сокращение расстояния, с которого брелок-передатчик позволяет управлять системой, и ослабление яркости светодиодного индикатора на передатчике свидетельствуют о том, что срок службы батарейки подходит к концу и ее необходимо заменить.

#### Осторожно

Данная система должна устанавливаться только на автомобили, имеющие автоматическую трансмиссию и инжекторный двигатель. Система не предназначена для установки на автомобилях, имеющих коробку передач с ручным переключением; такое использование системы может быть опасным.

#### Стандартная конфигурация брелока-передатчика

В приемнике данной системы применяется функция программирования кнопок брелока-передатчика, базирующаяся на использовании микропроцессора. Данная функция позволяет присвоить каждой кнопке брелока-передатчика любую команду управления системой. Каждый брелок-передатчик уже запрограммирован на заводе (стандартная конфигурация), но по желанию пользователя может быть перепрограммирован в авторизованном сервисном центре. Во всех инструкциях данного Руководства указаны кнопки брелока-передатчика, имеющего стандартную конфигурацию.

#### Функции брелока-передатчика

Кнопка

Для постановки системы на охрану нажмите кнопку  на брелоке-передатчике на одну секунду.

Кнопка

Для снятия системы с охраны нажмите кнопку  на брелоке-передатчике на одну секунду.

Кнопка

Данная кнопка позволяет бесшумно ставить систему на охрану и снимать систему с охраны (без подачи звуковых сигналов подтверждения; режим Silent Mode) и управлять дополнительным устройством, подключенным к системе. Бесшумная постановка системы на охрану и снятие системы с охраны возможно при нажатии кнопки  не более чем на одну секунду. Для управления дополнительным устройством, подключенным к системе (например, для отпирания замка багажника), необходимо нажать кнопку  и удержать ее в нажатом положении не менее чем на 1,5 секунды.

Кнопка

Для включения режима "Паника" нажмите кнопку  и удержите ее в нажатом положении на одну секунду.

Кнопки  и

Для дистанционного запуска двигателя автомобиля нажмите данные кнопки брелока-передатчика одновременно.

Кнопки  и

Одновременное нажатие данных кнопок брелока-передатчика позволяет управлять подключенным к системе дополнительным устройством, расширяющим ее охранные или сервисные возможности.

#### Использование системы

##### Предупреждение! Меры безопасности

Пожалуйста, постоянно соблюдайте следующие меры безопасности:

- Данная система представляет собой сложное электронное устройство, поэтому ее установка должна проводиться только квалифицированным специалистом авторизованного сервисного центра.

- При условии правильной установки, данная система позволяет дистанционно запускать двигатель автомобиля путем подачи сигнала с брелока-передатчика. Следовательно, никогда не используйте функцию дистанционного запуска двигателя, если автомобиль находится в полностью или частично закрытом пространстве, не имеющем вентиляции (например, в гараже). При парковке автомобиля в полностью или частично закрытом пространстве или во время сервисного обслуживания автомобиля всегда отключайте систему дистанционного запуска двигателя с помощью установленного специального тумблера. Ответственность за правильное использование брелоков-передатчиков и их хранение в таком месте, где их не могут взять дети и посторонние, целиком лежит на владельце. Повышенное внимание позволит избежать случайного дистанционного запуска двигателя автомобиля. Владелец автомобиля должен установить детектор окиси углерода (угарного газа) в жилом помещении, которое находится рядом с местом парковки автомобиля. Все двери, ведущие из жилых помещений в гараж (закрытое или частично закрытое место стоянки автомобиля) должны быть постоянно закрыты. Ответственность за соблюдение этих мер безопасности целиком лежит на владельце автомобиля.

- Несоблюдение правил и процедур использования данной системы, которые изложены в Руководстве пользователя, может привести к нанесению материального урона, травмам или смерти людей. (1) Никогда не запускайте дистанционно двигатель автомобиля, если он находится на передаче. (2) Никогда не запускайте дистанционно двигатель автомобиля, если в его замке зажигания находится ключ. Водителю также необходимо периодически проверять правильность функционирования цепи выключателя нейтрального положения, чтобы избежать возможности запуска двигателя автомобиля, когда тот находится на передаче. (Дистанционный запуск двигателя должен осуществляться только тогда, когда рычаг управления трансмиссией находится в положениях "Парковка" и "Нейтральное".) Данная проверка должна проводиться в авторизованном сервисном центре в соответствии с процедурой, приведенной в Руководстве по установке данной системы. Если двигатель автомобиля запускается, когда автомобиль находится на передаче, немедленно остановите процедуру дистанционного запуска, и для устранения данной проблемы обратитесь в авторизованный сервисный центр.

- После установки модуля дистанционного запуска двигателя автомобиля обратитесь в авторизованный сервисный центр для его проверки в соответствии с процедурой, приведенной в Руководстве по установке данной системы. Если двигатель автомобиля запускается при проведении проверки электрической цепи выключателя нейтрального положения, значит система дистанционного запуска двигателя установлена неправильно. Модуль дистанционного запуска двигателя должен быть демонтирован или мастер-установщик должен проверить систему и установить ее правильно, чтобы двигатель автомобиля, находящегося на передаче, не запускался. Установка должна осуществляться только квалифицированным мастером авторизованного сервисного центра. Работа модуля дистанционного запуска двигателя автомобиля в том случае, когда автомобиль находится на передаче, абсолютно не соответствует тому алгоритму работы, который предусмотрен для данного модуля. Возможность функционирования системы дистанционного запуска двигателя в указанных условиях может привести к нанесению материального урона или к травмам окружающих людей. Необходимо немедленно прекратить использование данной системы и обратиться в авторизованный сервисный центр для ремонта или отключения установленного модуля дистанционного запуска двигателя автомобиля. Изготовитель в этом случае не несет никакой ответственности и не возмещает расходы на установку и демонтаж системы.

#### Постановка системы на охрану

Для постановки системы на охрану нажмите кнопку  на брелоке-передатчике на одну секунду. При постановке системы на охрану Вы услышите короткий сигнал сирены, а габаритные огни автомобиля мигнут один раз. Если система управляет электроприводами замков дверей автомобиля, при постановке системы на охрану двери автомобиля будут заперты. Когда система находится в режиме охраны, светодиодный индикатор состояния системы мигает приблизительно два раза в секунду, показывая, что система активно защищает Ваш автомобиль. Если же Вы после постановки системы на охрану услышите второй короткий сигнал сирены и увидите, что светодиодный индикатор мигает сериями (несколько вспышек, разделенные паузой), обратитесь к разделу "Диагностика" данного Руководства. Такой дополнительный сигнал сирены является извещением о том, что система игнорирует определенный вход, на котором в момент постановки системы на охрану присутствовал входной сигнал.

Также может быть запрограммирована функция автоматической (пассивной) постановки системы на охрану. Если система запрограммирована на пассивную постановку на охрану, она автоматически встанет на охрану через 30 секунд после того, как будет выключено зажигание автомобиля, а затем будет открыта и закрыта его дверь (это расценивается системой как свидетельство того, что водитель покинул автомобиль). Во время работы 30-секундного таймера пассивной постановки системы на охрану светодиодный индикатор состояния системы будет мигать в два раза чаще, чем тогда, кода система находится на охране. На двадцатой секунде работы таймера прозвучит короткий сигнал сирены, свидетельствующий о том, что система скоро будет поставлена на охрану. По окончании 30секундного таймера мигнут габаритные огни автомобиля, указывая на то, что система поставлена на охрану.

Примечание: Если открыта какая-либо из дверей, капот или багажник автомобиля (когда установлены концевые выключатели, позволяющие контролировать эти зоны защиты автомобиля), система не встанет на охрану пассивно (если не запрограммирована функция принудительной пассивной постановки на охрану; обратитесь к разделу "Программируемые функции системы"). Кроме того, каждое срабатывание датчика удара во время работы 30-секундного таймера пассивной постановки системы на охрану приведет к тому, что отсчет времени начнется с начала.

После постановки системы на охрану защита автомобиля будет осуществляться следующим образом:

- Легкие удары приведут к подаче сигнала предупреждения (Warn Away). Сирена будет подавать короткие звуковые сигналы, а габаритные огни автомобиля будут мигать в течение нескольких секунд.

- Сильные удары приведут к срабатыванию системы. При срабатывании системы в течение предварительного запрограммированного времени будет звучать сирена и будут мигать габаритные огни автомобиля. Продолжительность подачи звуковой и световой сигнализации может быть запрограммирована заранее в пределах от 1 до 180 секунд.

- При открывании какой-либо из дверей автомобиля сирена будет немедленно подавать короткие звуковые сигналы и будут мигать габаритные огни автомобиля. Через три секунды сирена начнет звучать постоянно. Такая последовательность срабатывания системы позволит Вам успеть снять систему с охраны с брелока-передатчика, если Вы случайно открыли дверь автомобиля, когда система находится на охране. В то же время система сработает даже в том случае, если дверь автомобиля будет немедленно закрыта, но система не будет снята с охраны с помощью брелока-передатчика.

- При повороте ключа в замке зажигания автомобиля в положение "зажигание" используется та же последовательность срабатывания системы, что и при открывании какой-либо из дверей автомобиля.

- Дополнительное внешнее реле позволяет заблокировать стартер системы и предотвратить запуск двигателя автомобиля.

#### Многоуровневая система защиты автомобиля

Многоуровневая система защиты автомобиля позволяет пользователю выбирать, какие из входов или датчиков системы будут активны, а какие обходиться, когда система ставится на охрану. (Обратитесь к разделу "Таблица зон охраны" в данном Руководстве.)

Повторное нажатие кнопки  на брелоке-передатчике (только при выборе его стандартной конфигурации) в течение пяти секунд после постановки системы на охрану приведет к включению функции многоуровневой защиты автомобиля. Каждое последующее нажатие кнопки  приведет к выбору следующего уровня защиты. Может быть выбран любой из следующих уровней защиты:

- Нажмите кнопку  один раз: Прозвучит один короткий сигнал сирены. Система поставлена на охрану.

- Нажмите кнопку  второй раз в течение пяти секунд: Прозвучат два коротких сигнала сирены, после чего прозвучит длинный сигнал сирены. В режиме охраны будет обходиться 2-я зона.

- Нажмите кнопку  третий раз в течение пяти секунд: Прозвучат три коротких сигнала сирены, после чего прозвучит длинный сигнал сирены. В режиме охраны будет обходиться 4-я зона.

- Нажмите кнопку  четвертый раз в течение пяти секунд: Прозвучат четыре коротких сигнала сирены, после чего прозвучит длинный сигнал сирены. В режиме охраны будут обходиться 2-я и 4-я зона.

- Нажмите кнопку  пятый раз в течение пяти секунд: Прозвучат пять коротких сигналов сирены, после чего прозвучит длинный сигнал сирены. В режиме охраны будут обходиться все зоны охраны, кроме входа зажигания.

Примечание: Многоуровневая система защиты автомобиля действует только в течение одного цикла постановки системы на охрану. После того, как система будет снята с охраны и затем снова поставлена на охрану, будут охраняться все зоны защиты автомобиля.

#### Постановка системы на охрану во время движения

Система может быть поставлена на охрану даже во время движения автомобиля! Для этого необходимо просто нажать кнопку  на брелоке-передатчике. Прозвучит один короткий сигнал сирены, указывающий на то, что система поставлена на охрану. Затем прозвучит второй короткий сигнал сирены, показывающий, что включено зажигание автомобиля. Система не будет реагировать ни на какие внешние датчики, кроме концевых выключателей дверей. Реле блокировки стартера (если оно установлено) не будет блокировать цепь стартера. После того, как автомобиль прибудет в место назначения, система будет снята с охраны при выключении зажигания. Прозвучат два коротких сигнала сирены, и светодиодный индикатор состояния перестанет мигать. Система также может быть снята с охраны в любой момент нажатием кнопки  на брелоке-передатчике.

#### Снятие системы с охраны

Для снятия системы с охраны нажмите кнопку  на брелоке-передатчике. Прозвучат два коротких сигнала сирены и два раза мигнут габаритные огни автомобиля. Если система управляет электроприводами замков дверей автомобиля, то при снятии системы с охраны будут открыты замки дверей автомобиля. Если же при снятии системы с охраны прозвучат четыре или пять коротких сигналов сирены, это свидетельствует о срабатывании системы в Ваше отсутствие. Данная функция описано более подробно в разделе "Диагностика" данного Руководства.

#### Отключение звуковой и световой сигнализации без снятия системы с охраны

Данная функция позволяет отключить звуковую и световую сигнализацию после срабатывания системы, не снимая при этом систему с охраны. Нажатие кнопки снятия системы с охраны на брелоке-передатчике после шести секунд звучания сирены приведет к отключению звуковой и световой сигнализации (перестает звучать сирена и прекращают мигать габаритные огни автомобиля). Однако, система не будет снята с охраны и двери автомобиля останутся запертыми. Данную функцию очень удобно использовать, когда после срабатывания системы необходимо выключить сирену, но Вы не видите автомобиль и не можете его осмотреть. Эта функция позволяет отключить сирену и вернуть систему в исходное состояние без необходимости снимать ее с охраны.

#### Автоматическая повторная постановка системы на охрану

Данная функция предназначена для обеспечения защиты Вашего автомобиля в том случае, если система снята с охраны случайно. Через две минуты после того, как система снята с охраны с брелока-передатчика, она автоматически встанет на охрану и запрет все двери автомобиля, если ни одна из дверей автомобиля так и не была открыта. Работа функции повторной постановки системы на охрану не зависит от того, как запрограммирована функция постановки системы на охрану с брелока передатчика с запиранием дверей (активная постановка на охрану) или функция пассивной постановки системы на охрану с запиранием дверей.

#### Снятие системы с охраны без использования брелока-передатчика

Если брелок-передатчик потерян или не работает, Вы можете снять систему с охраны и без него. Для того, чтобы снять систему с охраны без брелока-передатчика, необходимо иметь ключ зажигания данного автомобиля и знать, где находится кнопочный переключатель Valet. При установке системы мастер должен обязательно указать Вам место установки переключателя Valet, а также запрограммировать персональный код снятия системы с охраны (от 1 до 5 нажатий кнопочного переключателя Valet).

Важно! Для снятия системы с охраны без использования брелока-передатчика должен быть запрограммирован определенный персональный код (количество нажатий кнопочного переключателя Valet). Может быть выбрано любое количество нажатий переключателя Valet в пределах от 1 до 5. Необходимо обязательно проверить с мастером-установщиком правильность программирования данного персонального кода.

|  | Для снятия системы с охраны поверните ключ в замке зажигания в положение "зажигание" и в течение 15 секунд после этого нажмите на кнопочный переключатель Valet предварительно запрограммированное количество раз. Если система не снялась с охраны, возможно, Вы сделали слишком большую паузу. Поверните ключ в замке зажигания в положение "выключено" и повторите данную процедуру с начала. |  |
| --- | --- | --- |

#### Режим бесшумной постановки системы на охрану и снятия системы с охраны

Используйте данный режим (Silent Mode) для временного отключения звуковых сигналов подтверждения, подаваемых при постановке системы на охрану и при снятии системы с охраны. Для этого кратковременно нажмите кнопку  перед тем, как поставить систему на охрану или снять систему с охраны. Сигналы звукового подтверждения отключаются только для одной операции. Для того, чтобы совсем отключить звуковые сигналы подтверждения, обратитесь к мастеру-установщику.

Примечание: Если система поставлена на охрану бесшумно (без подачи звуковых сигналов подтверждения), предупреждающие короткие звуковые сигналы сирены (Warn Away) в ответ на легкое воздействие на автомобиль (зона предупреждения датчика удара) подаваться не будут. Это позволяет исключить подачу коротких звуковых сигналов сирены в тех случаях, когда это нежелательно. При этом срабатывание системы при сильных воздействиях на кузов автомобиля (зона срабатывания датчика удара) полностью сохраняется. Не подаются только предупреждающие короткие звуковые сигналы сирены в ответ на легкое воздействие на автомобиль.

#### Режим "Паника"

Если, находясь в автомобиле или около него, Вы почувствовали угрозу, то можете привлечь внимание окружающих, включив звуковую и световую сигнализацию системы с брелока-передатчика. Для включения режима "Паника" просто нажмите кнопку  и удержите ее в нажатом положении на 1 секунду. В течение 30 секунд будет работать сирена системы и будут мигать габаритные огни автомобиля. Вы можете выключить режим "Паника" в любой момент, нажав кнопку ,  или  на брелоке-передатчике.

#### Сервисный режим Valet

Сервисный режим Valet позволяет временно отключить охранные функции данной системы, включая активную (с брелока-передатчика) и пассивную (автоматическую) постановку системы на охрану. В режиме Valet все сервисные функции системы (управление электроприводами замков дверей, открывание багажника и т.д.) будут работать как обычно. Данный режим удобно использовать в мойке или в сервисном центре при обслуживании автомобиля.

##### Для входа в сервисный режим Valet и выхода из данного режима:

|  | Поверните ключ в замке зажигания автомобиля в положение "зажигание". Поверните ключ в замке зажигания автомобиля в положение "выключено". После этого в течение 10 секунд нажмите и отпустите кнопочный переключатель Valet. |  |
| --- | --- | --- |

Светодиодный индикатор состояния системы будет гореть постоянно, показывая, что система находится в режиме Valet. Светодиодный индикатор погаснет, когда режим Valet будет отключен.

#### Дистанционное включение режима Valet

Вы можете также включить режим Valet дистанционно с брелока-передатчика.

- Откройте любую из дверей автомобиля.

- Нажмите кнопку .

- Нажмите кнопку .

- Нажмите кнопку  еще раз.

Светодиодный индикатор состояния системы будет гореть постоянно, показывая, что система находится в режиме Valet. Светодиодный индикатор погаснет, когда режим Valet будет отключен.

#### Дистанционный запуск двигателя автомобиля

Данная система позволяет дистанционно запустить двигатель автомобиля и контролировать его работу в течение запрограммированного периода времени. Это даст возможность заранее прогреть двигатель автомобиля, а также установить комфортную температуру внутри салона автомобиля, оборудованного системой контроля климата. Если необходимо повысить или понизить температуру внутри салона автомобиля, необходимо до дистанционного запуска двигателя автомобиля настроить систему контроля климата и установить желаемую скорость вращения вентилятора.

Важно!

- Никогда не запускайте дистанционно двигатель автомобиля, если в его замке зажигания находится ключ, кроме случаев использования функции Valet Take-Over (передача контроля работы двигателя автоматической системе)

- Никогда не запускайте дистанционно двигатель автомобиля, если он находится на передаче (рычаг управления трансмиссией не находится в положении "парковка" или "нейтральное").

Для включения последовательности операций, выполняемых при дистанционном запуске двигателя автомобиля, необходимо одновременно нажать кнопки и на брелоке-передатчике. Габаритные огни автомобиля будут мигать, предупреждая о том, что будет запущен двигатель автомобиля. Очень важно отпустить кнопки брелока-передатчика сразу же, как только замигают габаритные огни автомобиля. Если кнопки будут удерживаться в нажатом положении более двух секунд, выполнение последовательности операции дистанционного запуска автомобиля будет остановлено.

Приблизительно через три секунды после того, как начнут мигать габаритные огни автомобиля, система включит стартер. Стартер будет работать до тех пор, пока двигатель автомобиля не заработает устойчиво. Если двигатель автомобиля не запустится в течение шести секунд, система отключит стартер. Еще через три секунды система снова попытается запустить двигатель автомобиля. Если двигатель автомобиля не будет запущен после трех попыток, система остановит выполнение процедуры дистанционного запуска двигателя автомобиля.

Перед дистанционным запуском двигателя автомобиля нет необходимости снимать систему с охраны. Во время дистанционного запуска двигателя автомобиля система не будет реагировать на срабатывания датчика удара.

Важно! Никогда не запускайте дистанционно двигатель автомобиля, если автомобиль находится в гараже или другом помещении. Вдыхание выхлопных газов автомобиля опасно для человека. Никогда не запускайте дистанционно двигатель автомобиля, находящегося в ограниченном пространстве.

После успешного дистанционного запуска двигателя автомобиля будет включена штатная система контроля климата. Двигатель автомобиля будет работать в течение предварительно запрограммированного промежутка времени; во время работы двигателя габаритные огни автомобиля будут мигать или гореть постоянно. (Обратитесь к разделу "Программирование функций системы" данного Руководства.)

#### Выключение системы дистанционного запуска двигателя автомобиля

Повторное нажатие кнопок и на брелоке-передатчике во время выполнения операции дистанционного запуска двигателя автомобиля приведет к выключению системы дистанционного запуска и остановке двигателя автомобиля. Также Вы можете отключить систему дистанционного запуска двигателя автомобиля, нажав на педаль тормоза. В том случае, если Вам необходимо сесть в автомобиль и поехать, не выключая перед этим двигатель, существует возможность отключения системы дистанционного запуска без остановки двигателя автомобиля.

##### Для отключения системы дистанционного запуска двигателя автомобиля:

|  | Снимите систему с охраны (если система находится в режиме охраны), нажав кнопку на брелоке-передатчике. Сядьте в автомобиль и поверните ключ в замке зажигания в положение "зажигание". Нажмите на педаль тормоза. |  |
| --- | --- | --- |

Система дистанционного запуска двигателя автомобиля будет отключена в момент нажатия на педаль тормоза. Однако, двигатель автомобиля будет продолжать работать, потому что ключ в замке зажигания повернут в положение "зажигание" (зажигание автомобиля включено). После этого можно ехать.

#### Работа двигателя автомобиля без ключа зажигания

Функция Valet Take-Over (передача контроля работы двигателя автоматической системе) позволяет оставить двигатель автомобиля работающим даже после того, как ключ вынут из замка зажигания. Данную функцию удобно использовать в тех случаях, когда Вам необходимо выйти из автомобиля на короткое время, но Вы хотите оставить работающими двигатель автомобиля и систему управления климатом.

##### Для использования данной функции проделайте следующее:

- Нажмите и отпустите кнопки и на брелоке-передатчике (или нажмите и отпустите дополнительный кнопочный переключатель).

- Поверните ключ в замке зажигания автомобиля в положение "выключено". (Двигатель будет продолжать работать.)

- Двигатель автомобиля будет работать до тех пор, пока не истечет запрограммированное время таймера или не будет получена команда на выключение двигателя.

Примечание: Данная функция не будет работать, пока нажата педаль тормоза.

#### Таймер дистанционного запуска двигателя автомобиля

Таймер системы позволяет автоматически запускать двигатель автомобиля через определенные промежутки времени и контролировать его работу в течение предварительного запрограммированного времени. Запуск двигателя осуществляется через каждые три часа, но не более шести раз подряд. Данная функция позволит легко запустить двигатель утром, даже если автомобиль простоял зимой всю ночь на улице.

Важно! Данная функция должна использоваться только в том случае, если автомобиль припаркован на улице. Никогда не используйте данную функцию, когда автомобиль припаркован в закрытом помещении, например, в гараже.

##### Для того, чтобы войти в режим запуска двигателя автомобиля по таймеру:

- Запустите двигатель автомобиля, нажав и отпустив кнопки  и  на брелоке-передатчике.

- Нажмите и отпустите кнопку  на брелоке-передатчике.

- В течение двух секунд еще раз нажмите кнопки  и  на брелоке-передатчике.

- Двигатель автомобиля будет остановлен, а габаритные огни мигнут четыре раза. После этого в качестве подтверждения включения режима запуска двигателя автомобиля по таймеру двигатель будет запущен еще раз.

В данном режиме двигатель автомобиля может работать в течение всего запрограммированного времени, либо он может быть выключен повторным нажатием кнопок  и  на брелоке-передатчике. В любом случае двигатель автомобиля будет автоматически запускаться через каждые три часа шесть раз подряд. Если во время работы двигателя после запуска по таймеру система получает дистанционную команду на выключение двигателя, двигатель будет остановлен. Но строго по расписанию, через три часа, двигатель автомобиля снова будет запущен!

##### Для выхода из режима запуска двигателя автомобиля по таймеру:

Режим запуска двигателя автомобиля по таймеру может быть отменен в любой момент, когда двигатель автомобиля не работает. Для этого необходимо повернуть ключ в замке зажигания автомобиля в положение "зажигание". Также можно отключить данный режим и с брелока-передатчика. Для этого проделайте следующую процедуру:

- Запустите двигатель автомобиля, нажав и отпустив кнопки  и  на брелоке-передатчике.

- Нажмите и отпустите кнопку на брелоке-передатчике.

- В течение двух секунд еще раз нажмите кнопки и на брелоке-передатчике.

- Двигатель автомобиля будет остановлен, а габаритные огни мигнут четыре раза, в качестве подтверждения выключения режима запуска двигателя автомобиля по таймеру. Если двигатель автомобиля уже был автоматически запущен системой, Вы можете пропустить первый шаг данной процедуры.

#### Отключение системы дистанционного запуска двигателя автомобиля

Данная функция позволяет временно отключить устройство дистанционного запуска двигателя автомобиля данной системы. Это может потребоваться для предотвращения случайного дистанционного запуска двигателя. Данную функцию лучше всего использовать, когда автомобиль находится на обслуживании или стоит в закрытом помещении (гараже). Для отключения функции дистанционного запуска переключите входящий в комплект системы и установленный на автомобиле тумблер в положение OFF (выключено). Тумблер может быть установлен в любом удобном Вам месте. При выборе места для установки тумблера посоветуйтесь с мастером-установщиком.

#### Функция защиты от ложных повторных срабатываний системы

Данная система имеет функцию защиты от ложных повторных срабатываний (NPC Nuisance Prevention Circuitry). Эта функция позволяет избежать ложных повторных срабатываний системы из-за неисправного концевого выключателя или неблагоприятных окружающих условий, например, из-за ударов грома, работы отбойных молотков или взлетающих самолетов.

Например: Сигнализация сработала три раза. Каждый раз срабатывание системы происходило из-за одного и того же датчика или концевого выключателя. Три срабатывания системы происходили в течение не более 60 минут одно после другого. Функция защиты от ложных повторных срабатываний системы будет воспринимать срабатывание системы от этого датчика или концевого выключателя как ложное. После третьего срабатывания система будет игнорировать (обходить) этот датчик или концевой выключатель (вместе с любыми другими датчиками или концевыми выключателями, входящими в ту же зону защиты автомобиля). Если же с датчика, который игнорируется системой, снова поступает сигнал на срабатывание системы, отсчет 60-минутного таймера обхода неисправного датчика начинается с начала. Это позволяет гарантировать, что система будет продолжать игнорировать датчик, постоянно подающий сигналы на срабатывание системы.

В случае поступления сигнала на срабатывание системы от концевых выключателей дверей, данная функция работает несколько иначе. Если три полных цикла срабатывания системы были вызваны открытой дверью автомобиля, система будет игнорировать сигнал, поступающий от концевых выключателей дверей до тех пор, пока данный сигнал не исчезнет.

Примечание: Постановка системы на охрану и снятие системы с охраны не приведет к отмене работы данной функции. Восстановление игнорируемой зоны происходит либо тогда, когда от нее не поступает сигнал на включение системы в течение 60 минут, либо при повороте ключа в замке зажигания в положение "зажигание". При тестировании системы очень важно помнить, что в том случае, если функция защиты от ложных повторных срабатываний системы (NPC) запрограммирована, некоторые зоны могут игнорироваться системой и не работать. Если при снятии системы с охраны прозвучат пять коротких сигналов сирены, значит работает функция защиты от ложных повторных срабатываний системы. Для того, чтобы отменить действие данной функции, необходимо повернуть ключ в замке зажигания автомобиля в положение "зажигание".

#### Функции обеспечения безопасной работы систем автомобиля

Данная система имеет несколько важных функций, которые предназначены для обеспечения правильной работы двигателя автомобиля и предотвращения случайного повреждения двигателя и его узлов.

#### Защита от чрезмерного повышения и понижения оборотов двигателя

Система постоянно контролирует скорость вращения двигателя и автоматически глушит двигатель, если количество оборотов двигателя в минуту превышает запрограммированный верхний предел или падает ниже запрограммированного нижнего предела. Данная функция предотвращает поломку двигателя в случае появления неисправности в системе подачи топлива или в случае появления других проблем, которые могут привести к значительному повышению скорости вращения двигателя.

Примечание: Для контроля скорости вращения двигателя используется специальный провод, соединяющий систему с проводкой автомобиля. Для использования функции защиты от чрезмерного повышения и понижения оборотов двигателя данный провод должен быть обязательно подключен.

#### Входы системы, обеспечивающие выключение двигателя

Несколько входов данной системы обеспечивают выключение двигателя, работающего после дистанционного запуска с брелока-передатчика, или предотвращают дистанционный запуск двигателя, когда на каком-либо из этих входов имеется сигнал. Двумя наиболее важными входами являются те, к которым подключен концевой выключатель капота и выключатель стоп-сигнала. Сигнал с концевого выключателя капота на систему подается тогда, когда поднят капот автомобиля. Наличие данного сигнала на входе системы позволяет не только предотвратить дистанционный запуск двигателя автомобиля, но и заглушить работающий двигатель. С помощью педали тормоза (около которой находится выключатель стоп-сигнала) можно заглушить двигатель в любой момент после его дистанционного запуска. Также нажатие и удержание в нажатом положении педали тормоза препятствует дистанционному запуску двигателя автомобиля.

#### Функция блокировки стартера при работающем двигателе

При каждом дистанционном запуске двигателя автомобиля специальная электрическая цепь будет блокировать стартер. Это позволит предотвратить включение стартера даже в том случае, если ключ повернут в замке зажигания автомобиля в положение "стартер". Данная функция позволяет предотвратить случайное повреждение электродвигателя стартера в случае поворота ключа в замке зажигания автомобиля в положение "стартер", когда двигатель автомобиля запущен дистанционно.

Примечание: Блокировка стартера при работающем двигателе автомобиля функционирует только тогда, когда двигатель запущен с помощью системы дистанционного запуска и установлено дополнительное реле блокировки стартера (Failsafe Starter Kill).

#### Диагностика

Микропроцессор, являющийся сердцем данной системы, постоянно контролирует состояние входов всех концевых выключателей и датчиков, подключенных к основному блоку. Это позволяет обнаруживать неисправные концевые выключатели и датчики, и предотвращать отключение всей системы из-за одного неисправного выключателя или датчика. Микропроцессор также фиксирует все срабатывания системы, произошедшие за время отсутствия водителя, и позволяет водителю узнать причину двух последних срабатываний.

#### Диагностика системы при постановке на охрану

Если система ставится на охрану, когда на один из ее входов поступает сигнал (например, от концевого выключателя открытой двери или от сработавшего датчика), сирена подаст один короткий звуковой сигнал, который является подтверждением постановки системы на охрану, а затем второй звуковой сигнал, который свидетельствует об обходе одной из зон при постановке системы на охрану. Звуковой сигнал обхода одной из зон при постановке системы на охрану означает, что система будет игнорировать поступление сигнала на один из своих входов в момент постановки на охрану до тех пор, пока сигнал на данном входе не исчезнет. Через три секунды после того, как сигнал на данном входе системы исчезнет, система восстановит нормальный контроль этого входа (т.е. соответствующего датчика или концевого выключателя). Например, если Ваш автомобиль имеет штатную функцию задержки выключения внутрисалонного освещения, и Вы поставили систему на охрану до того, как внутрисалонное освещение погасло, Вы можете услышать второй короткий сигнал сирены, свидетельствующий об игнорировании входа концевых выключателей дверей при постановке системы на охрану. После того, как внутрисалонное освещение погаснет, охранная система вернется к нормальному контролю этого входа.

Примечание: Звуковой сигнал обхода одной из зон при постановке системы на охрану не подается, если используется режим бесшумной постановки системы на охрану (т.е. при постановке на охрану без подачи звукового сигнала подтверждения), а также, если подача звуковых сигналов подтверждения была отключена установщиком при программировании системы.

#### Диагностика системы при снятии с охраны

Дополнительные звуковые сигналы, подаваемые при снятии системы с охраны, являются извещением о срабатывании системы в отсутствии водителя. Если при снятии системы с охраны прозвучат четыре коротких сигнала сирены, значит система срабатывала в Ваше отсутствие. Если при снятии системы с охраны прозвучат пять коротких сигналов сирены, значит произошло несколько срабатываний системы от одной зоны и функция защиты от ложных повторных срабатываний системы (NPC) отключила эту зону. При этом по количеству вспышек светодиодного индикатора системы можно будет определить, какая из зон охраны вызвала многократные повторные срабатывания системы (обратитесь к разделу "Таблица зон охраны"). Система сохраняет данную информацию в памяти и подает четыре или пять звуковых сигналов каждый раз, когда снимается с охраны, до тех пор, пока ключ не будет повернут в замке зажигания в положение "зажигание".

#### Таблица зон охраны

Каждой зоне соответствует определенное количество вспышек светодиодного индикатора системы. Данная функция используется для идентификации определенного входа, вызвавшего срабатывание системы. Стандартное распределение входов системы приводится в таблице ниже. Кроме того, в таблице оставлена колонка для записи любых дополнительных датчиков и концевых выключателей, которые могут быть установлены и подключены к системе.

| Зона (количество вспышек светодиодного индикатора системы) | Описание | Установленные дополнительные датчики и концевые выключатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мгновенное срабатывание системы концевой выключатель капота. |  |
| 2 | Мгновенное срабатывание системы сильный удар, вызвавший срабатывание датчика удара. |  |
| 3 | Вход концевых выключателей дверей автомобиля. |  |
| 4 | Мгновенное срабатывание системы для дополнительных датчиков. |  |
| 5 | Вход зажигания. |  |

Если система в отсутствие водителя подавала звуковые сигналы предупреждения (зона предупреждения датчика удара; функция Warn Away), светодиодный индикатор состояния не будет сообщать об этом.

Примечание: Данная система сохраняет в памяти номера зон, вызвавших два последних срабатывания. Если система сработала в Ваше отсутствие, но Вы не успели заметить номер зоны (по вспышкам светодиодного индикатора) до того, как повернули ключ в замке зажигания автомобиля в положение "зажигание", в авторизованном сервисном центре с помощью специального оборудования можно получить информацию о тех зонах, которые вызывали два последних срабатывания системы. Более подробную информацию Вы можете получить у дилера.

#### Технология Stealth Coding
(Динамический код, используемый для управления системой с брелока-передатчика)

В приемнике и передатчике системы используется специальный алгоритм изменения кода при каждом использовании брелока-передатчика. Данная технология была разработана для повышения надежности охранной системы. Модуль управления "знает", каким должен быть следующий код. Это позволяет поддерживать синхронизацию передатчика с модулем управления даже тогда, когда кнопка на брелоке-передатчике нажимается на большом расстоянии от автомобиля (вне зоны действия передатчика). Однако, если кнопки брелока-передатчика, находящегося на большом расстоянии от автомобиля, нажимаются много раз или из брелока-передатчика вынималась батарейка, передатчик может потерять синхронизацию с модулем управления и перестать управлять системой.

Для восстановления синхронизации брелока-передатчика просто нажмите кнопку  несколько раз, находясь в пределах рабочего расстояния брелока-передатчика от автомобиля. Произойдет автоматическое восстановление синхронизации, и Вы снова сможете управлять данной системой с брелока-передатчика.

#### Работа в диапазоне высоких частот

Данная система осуществляет передачу и прием сигналов управления на частоте 434 МГц. Использование данного спектра частот позволяет избежать сильных помех и получить более стабильный сигнал управления. Также использование данного спектра частот позволяет увеличить рабочее расстояние брелока-передатчика, даже в тех районах, где имеются сильные помехи в радиочастотном спектре.

#### Функция автоматического распознавания владельца

Функция автоматического распознавания владельца (Owner Recognition) представляет собой совершенно новую и просто революционную систему, разработанную компанией DEI. Используя портативное программирующее устройство DEI Bitwriter, мастер-установщик может запрограммировать большинство настроек системы. И самое главное, данное программирующее устройство позволяет запрограммировать различные настройки для каждого брелока-передатчика, используемого для управления системой. После такого программирования при использовании определенного брелока-передатчика система будет устанавливать именно те настройки, которые соответствуют данному брелоку-передатчику. Описываемая функция позволяет четырем людям, пользующимся одним автомобилем (а значит и одной охранной системой), иметь именно те настройки, которые им необходимы. Практически это означает наличие четырех различных систем на одном автомобиле, по одной системе на каждого водителя.

Примечание: Функция автоматического распознавания владельца не может быть запрограммирована без устройства Bitwriter и необходимого программного обеспечения. Более подробную информацию Вы можете получить у авторизованного дилера.

#### Память состояния системы при отключении питания

Данная система сохраняет свое текущее состояние в энергонезависимой памяти. В случае отключения подачи питания на систему и последующего восстановления подачи питания система восстановит свое состояние, считав данные из памяти. Это означает, что если система находится в сервисном режиме Valet и с автомобиля снимается аккумуляторная батарея, то при последующем подключении аккумуляторной батареи (а значит и восстановлении подачи питания на систему), система будет находиться в режиме Valet. Это относится к любому состоянию системы (система находится на охране, система снята с охраны, система находится в режиме Valet).

#### Режим экономии питания

Данная система автоматически переключается в режим экономии питания, когда находится в режиме охраны или в режиме Valet, если в течение определенного времени не было совершенно ни одной операции управления системой. Эта функция позволяет снизить потребляемый системой ток, предотвращая тем самым разряд аккумуляторной батареи автомобиля. Переключение системы в режим экономии питания осуществляется в следующих случаях:

- Переключение в режим экономии питания, когда система находится на охране. В том случае, если система находится на охране уже 24 часа, частота миганий светодиодного индикатора состояния системы сократится в два раза, что позволяет снизить ток, потребляемый системой.

- Переключение в режим экономии питания, когда система находится в режиме Valet. Когда система находится в режиме Valet, светодиодный индикатор горит постоянно. Если автомобиль не используется (ключ не поворачивается в замке зажигания автомобиля в положение "зажигание") в течение часа в режиме Valet, светодиодный индикатор состояния системы выключается. Если система остается в режиме Valet, светодиодный индикатор снова включится, когда ключ будет повернут в замке зажигания в положение "зажигание", а затем в положение "выключено".

#### Программируемые функции системы

Программируемые функции позволяют настроить нормальную рабочую конфигурацию данной системы. Большинство функций не требует установки дополнительных деталей, но некоторые все же потребуют определенных усилий мастера-установщика. Ниже приводится список программируемых функций системы. Заводская настройка выделена жирным шрифтом.

- Активная постановка системы на охрану (только с брелока-передатчика) или пассивная постановка системы на охрану (автоматическая постановка на охрану через 30 секунд после закрывания последней двери автомобиля).

- Функция подачи звуковых сигналов подтверждения при постановке системы на охрану и при снятии системы с охраны включена или выключена.

- Функция запирания замков дверей при включении зажигания и отпирания замков дверей при выключении зажигания включена или выключена. Если данная функция включена, замки дверей будут заперты через три секунды после включения зажигания автомобиля и открыты при выключении зажигания. Также может быть запрограммирована функция предотвращения запирания дверей при включении зажигания, если открыта какая-либо из дверей автомобиля. Если мастер-установщик осуществляет программирование системы с помощью устройства DEI Bitwriter или с персонального компьютера с использованием программы TechSoft Programmer, функции запирания дверей при включении зажигания и отпирания дверей при выключении зажигания могут быть запрограммированы отдельно друг от друга как две независимые функции.

- Функция запирания дверей автомобиля при пассивной постановке системы на охрану или только при постановке системы на охрану с брелока-передатчика (функция запирания дверей автомобиля при пассивной постановке системы на охрану отключена). Функция пассивного запирания дверей автомобиля позволяет запирать двери автомобиля при пассивной постановке системы на охрану (через 30 секунд после закрывания последней двери автомобиля). Данная функция работает только в том случае, если запрограммирована функция пассивной постановки системы на охрану.

- Возможность использования режима "Паника" при включенном зажигании автомобиля включена или выключена. (В некоторых странах существуют законы, запрещающие включение сирены сигнализации в движущихся автомобилях.)

- Функция принудительной пассивной постановки системы на охрану включена или выключена. Если запрограммирована функция пассивной постановки системы на охрану и включена функция принудительной пассивной постановки системы на охрану, система будет автоматически ставиться на охрану через один час, даже если не закрыта какая-либо из дверей автомобиля, капот или багажник. Функция принудительной пассивной постановки системы на охрану гарантирует постановку системы на охрану даже в том случае, если, выйдя из машины, Вы случайно оставили дверь приоткрытой.

Примечание: Если система поставлена на охрану через один час с помощью функции принудительной пассивной постановки системы на охрану, концевой выключатель, соответствующий незакрытой двери, капоту или багажнику, будет системой игнорироваться. Одновременно с ним будут игнорироваться все концевые выключатели, входящие в данную зону охраны. Ни один из этих концевых выключателей не вызовет срабатывание системы. Однако, все другие входы системы будут контролироваться как обычно.

- Продолжительность подачи звуковой и световой сигнализации при срабатывании системы 30 или 60 секунд: Данная функция позволяет определить продолжительность подачи звуковой и световой сигнализации при срабатывании системы. В некоторых странах существуют законы, регламентирующие длительность звучания звуковой сигнализации. Если мастер-установщик осуществляет программирование системы с помощью устройства DEI Bitwriter или с персонального компьютера с использованием программы TechSoft Programmer, может быть запрограммирована любая длительность подачи звуковой сигнализации в пределах от 1 до 180 секунд.

- Функция автоматической блокировки стартера двигателя автомобиля включена или выключена. Назначение данной функции заключается в постоянной защите автомобиля от угона, независимо от того, поставлена система на охрану или нет. Если данная функция запрограммирована, стартер автомобиля будет заблокирован через 30 секунд после выключения зажигания. После того, как ключ в замке зажигания будет повернут в положение "выключено", светодиодный индикатор состояния системы будет медленно мигать (в два раза реже, чем в режиме охраны), показывая, что работает таймер блокировки стартера автомобиля. Через тридцать секунд стартер автомобиля будет заблокирован. Для запуска двигателя автомобиля потребуется поставить систему на охрану с брелока-передатчика и затем снять с охраны также с брелока-передатчика. Кроме того, можно отключить блокировку двигателя автомобиля, повернув ключ в замке зажигания в положение "зажигание" и нажав кнопочный переключатель Valet запрограммированное количество раз. Данная функция отключается, когда система находится в режиме Valet.

Примечание: Данная функция работает только тогда, когда установлено дополнительное реле блокировки стартера (FailSafe Starter Kill).

- Тональность звучания сирены и громкость подачи сиреной коротких сигналов подтверждения. Возможность использования данной функции системы в полном объеме зависит от комплектации системы. Например, сирена Revenger Soft Chirp последовательно воспроизводит шесть различных тональностей (мелодий). Любая из данных мелодий может быть исключена из последовательности установщиком, что позволяет создать уникальное и легко узнаваемое звучание сирены. Также короткие звуковые сигналы подтверждения могут подаваться сиреной либо с полным уровнем громкости, либо с уровнем на 6 децибел ниже уровня громкости работающей сирены.

- Время работы двигателя автомобиля после его дистанционного запуска может быть запрограммирована. При программировании может быть выбрана любая продолжительность в пределах от 1 до 60 минут. На заводе производителем запрограммирована продолжительность 12 минут. По истечении запрограммированного времени двигатель автомобиля будет заглушен. Повторный автоматический запуск двигателя возможен только в режиме запуска по таймеру.

- Во время работы двигателя автомобиля после его дистанционного запуска с брелока-передатчика габаритные огни автомобиля могут либо мигать, либо гореть постоянно.

#### Дополнительные возможности системы

Данная система имеет целый ряд дополнительных возможностей, использование которых потребует установки дополнительных деталей и рабочего времени мастера-установщика. Некоторые из этих дополнительных возможностей приводятся ниже.

Выход подачи питания на дополнительное устройство с задержкой выключения. Данная система подает питание на этот выход каждый раз, когда ключ в замке зажигания автомобиля поворачивается в положение "выключено". Данный выход системы может использоваться для подачи питания на автомагнитолу или электрические стеклоподъемники, когда зажигание автомобиля выключено. Открывание и закрывание какой-либо из дверей автомобиля приведет к автоматическому отключению подачи питания на данный выход системы.

Управление внутрисалонным освещением автомобиля. Вы можете использовать функцию включения внутрисалонного освещения автомобиля на 30 секунд после снятия системы с охраны с брелока-передатчика. Если в течение этого времени система снова ставится на охрану, внутрисалонное освещение автомобиля выключается до следующего снятия системы с охраны с брелока-передатчика.

Отпирание дверей автомобиля в два этапа. При установке данной системы в большинстве автомобилей, имеющих электроприводы замков дверей, может быть выбрана такая схема подключения, при которой при снятии системы с охраны с брелока-передатчика будет отпираться только дверь водителя. Повторное нажатие на кнопку снятия системы с охраны на брелоке-передатчике в течение 15 секунд приведет к отпиранию других дверей автомобиля.

Включение и выключение автомагнитолы или датчика. Данная система имеет выход, который может использоваться для дистанционного включения и выключения автомагнитолы или датчика с брелока-передатчика.

#### Расширение охранных и сервисных возможностей системы

Ниже приводится список, в который включены только некоторые из множества дополнительных устройств, расширяющих охранные и сервисные возможности системы. Полный список всех доступных пользователю дополнительных устройств можно получить у авторизованного дилера.

Звуковой датчик: Разрезание стекла, образование трещин на стекле или разбивание стекла имеют строго определенные акустические характеристики. В звуковом датчике 506Т используется микрофон для преобразования акустических волн в электрический ток. Полученная характеристика затем анализируется с помощью специально разработанного программного обеспечения, чтобы определить, связаны ли обнаруженные звуки с разбиванием стекла автомобиля.

Резервная батарея питания: Батарея 520Т позволяет в случае отключения аккумуляторной батареи автомобиля подавать питание на систему, находящуюся на охране. Она обеспечивает срабатывание сигнализации и работу реле блокировки стартера.

Цифровая система блокировки стартера (Digital FailSafe Starter Kill): Цифровая система блокировки стартера (Digital FailSafe Starter Kill) 103Т может использоваться в качестве последовательного контроллера, расширяющего возможности охранной системы, установленной на Вашем автомобиле. С помощью 103Т Вы можете управлять основными функциями Вашей системы с подсвеченной клавиатуры, закрепленной на приборной панели автомобиля. Для управления функциями постановки системы на охрану, снятия системы с охраны, а также режимами "Паника" и Valet Вам необходимо просто вводить с помощью клавиатуры запрограммированные кодовые комбинации.

Электрический замок капота: Данный замок позволяет предотвратить открывание капота автомобиля, когда система находится на охране, а значит и преградить доступ злоумышленникам к сирене системы, аккумуляторной батарее и другим узлам автомобиля, находящимся в отсеке двигателя.

Микроволновый датчик: Подключение к данной системе микроволнового датчика 508D позволяет как бы накрыть автомобиль невидимым защитным "куполом". Любое вторжение в зону действия микроволнового датчика приведет к срабатыванию системы.

Электропривод замка багажника: Дополнительный выход системы может использоваться для управления штатным электроприводом замка багажника или задней двери автомобиля. Хотя встроенное реле системы позволяет управлять открыванием багажника практически на всех автомобилях, иногда может потребоваться установка дополнительного реле. Если штатный замок багажника автомобиля не имеет электропривода, может быть установлен соленоид открывания багажника 522Т компании DEI.

Электроприводы замков дверей автомобиля: Данная система позволяет управлять штатными электроприводами замков дверей некоторых моделей автомобилей. Для управления замками дверей на других автомобилях необходимо будет установить дополнительные электроприводы.

Управление электрическими стеклоподъемниками: Автоматическое управление электрическими стеклоподъемниками возможно при использовании систем 529Т и 530Т. Данные системы позволяют управлять электрическими стеклоподъемниками для открывания и закрывания окон автомобиля, а также автоматически закрывать окна автомобиля при постановке системы на охрану.

Система Valet Car*Com: Valet Car*Com представляет собой одностороннюю пейджинговую систему, которая может быть подключена к любой охранной системе DEI, совместимой с данной пейджинговой системой. Система Valet Car*Com позволяет управлять большинством охранных и сервисных функций охранной системы DEI с любого кнопочного телефонного аппарата, имеющего функцию тонального набора номера.

#### Словарь терминов

Модуль управления: "Мозг" Вашей системы. Данный модуль обычно устанавливается скрытно под приборной панелью автомобиля. Модуль управления включает в себя микропроцессор, который контролирует Ваш автомобиль и управляет всеми функциями охранной системы.

Реле блокировки стартера (FailSafe Starter Kill): Автоматический выключатель, управляемый системой, который предотвращает включение стартера автомобиля, когда система находится на охране. Данное реле не оказывает никакого влияния на работу стартера, когда система снята с охраны, находится в сервисном режиме Valet или в том случае, когда само реле сломано. Данная охранная система допускает установку реле блокировки стартера, однако, для этого понадобится дополнительная работа мастера-установщика.

Вход: Разъем, обеспечивающий возможность физического подключения к системе. Сигнал на вход системы может подаваться с датчика, концевого выключателя или с какой-либо из систем автомобиля, например, системы зажигания или "вежливой" подсветки.

Светодиодный индикатор (СИД): Красный светодиод, устанавливаемый в салоне автомобиля. Используется для индикации состояния охранной системы. Также используется для получения пользователем информации о срабатываниях или неисправностях системы или датчиков.

Датчик удара: В комплект данной системы входит датчик удара Stinger DoubleGuard. Этот датчик монтируется в салоне автомобиля и предназначается для обнаружения ударов по кузову или окнам автомобиля.

Брелок-передатчик: Переносной пульт дистанционного управления различными функциями системы.

Срабатывание системы: То, что происходит при попытке физического воздействия на находящийся под охраной автомобиль или вторжении в охраняемые зоны автомобиля. Обычно при срабатывании системы в течение запрограммированного времени подается звуковая (сирена) и световая (габаритные огни автомобиля) сигнализация.

Переключатель Valet: Небольшой кнопочный переключатель, устанавливаемый в салоне автомобиля. Используется для снятия системы с охраны, когда брелок-передатчик утерян или не работает, а также для переключения системы в сервисный режим Valet.

Функция предупреждения Warn Away: Легкие удары по кузову автомобиля вызовут подачу системой сигналов предупреждения Warn Away. При этом в течение нескольких секунд сирена будет подавать короткие звуковые сигналы и будут мигать габаритные огни автомобиля.

Зона: Зона представляет собой отдельный вход системы. К каждому входу системы подключены датчики или концевые выключатели, образующие отдельную зону. Часто два или несколько входов могут совместно использовать одну зону.

#### Краткое руководство пользователя

##### Постановка системы на охрану

Для постановки системы на охрану нажмите кнопку  на брелоке-передатчике на одну секунду. При постановке системы на охрану Вы услышите короткий сигнал сирены, а габаритные огни автомобиля мигнут один раз.

##### Постановка системы на охрану во время движения

Для постановки системы на охрану во время движения необходимо нажать кнопку  на брелоке-передатчике. Прозвучит один короткий сигнал сирены, указывающий на то, что система поставлена на охрану. Затем прозвучит второй короткий сигнал сирены, показывающий, что включено зажигание автомобиля.

##### Снятие системы с охраны

Для снятия системы с охраны нажмите кнопку  на брелоке-передатчике. Прозвучат два коротких сигнала сирены и два раза мигнут габаритные огни автомобиля.

##### Отключение звуковой и световой сигнализации без снятия системы с охраны

Данная функция позволяет отключить после срабатывания системы звуковую и световую сигнализацию, не снимая при этом систему с охраны. Нажатие кнопку  на брелоке-передатчике после шести секунд звучания сирены приведет к отключению звуковой и световой сигнализации (перестает звучать сирена и прекращают мигать габаритные огни автомобиля). Для полного снятия системы с охраны нажмите кнопку  еще раз. Система подаст четыре или пять коротких звуковых сигнала (сообщение о срабатывании системы).

##### Снятие системы с охраны без использования брелока-передатчика

Для снятия системы с охраны поверните ключ в замке зажигания в положение "зажигание" и в течение 15 секунд после этого нажмите на переключатель Valet предварительно запрограммированное количество раз. Если система после этого не снялась с охраны, возможно, Вы сделали слишком большую паузу. Поверните ключ в замке зажигания в положение "выключено" и повторите данную процедуру с начала.

##### Режим бесшумной постановки системы на охрану и снятия системы с охраны (Silent Mode)

Для бесшумной постановки системы на охрану и снятия системы с охраны кратковременно нажмите кнопку  перед тем, как поставить систему на охрану или снять систему с охраны. Сигналы звукового подтверждения отключаются только для одной операции.

##### Режим "Паника"

Для включения режима "Паника" нажмите кнопку  на 1 секунду. В течение 30 секунд будет работать сирена системы и будут мигать габаритные огни автомобиля. Вы можете выключить режим "Паника" в любой момент, нажав кнопку ,  или  на брелоке-передатчике еще раз.

##### Дистанционный запуск двигателя автомобиля

Для дистанционного запуска двигателя автомобиля необходимо нажать кнопки  и  на брелоке-передатчике одновременно. Габаритные огни автомобиля будут мигать, предупреждая о том, что будет запущен двигатель автомобиля. Двигатель будет работать в течение предварительно запрограммированного времени.

##### Отключение системы дистанционного запуска двигателя автомобиля

Для отключения функции дистанционного запуска переключите входящий в комплект системы и установленный на автомобиле тумблер в положение OFF (выключено).