# BASTION

## ALFA

### Руководство по эксплуатации

#### Основные функции системы

- Два двухкнопочных программируемых брелока

- Динамический код с защитой от перехвата и сканирования

- Двухзоновый датчик удара с дистанционной регулировкой чувствительности

- Автоматическая корректировка чувствительности датчика удара

- Защита от насильственного угона с двумя способами активации

- Программируемый трехзначный персональный код

- Служебный режим

- Режим "Поиск"

- Режим "Паника"

- Бесшумная постановка и снятие с охраны

- Автоматическая повторная постановка на охрану

- Задержка включения охраны

- Многозоновая охрана

  - предупреждающая зона датчика удара

  - основная зона датчика удара

  - защита капота и багажника

  - защита дверей автомобиля

  - контроль замка зажигания

  - контроль питания бортовой сети автомобиля

- Диагностика и обход неисправных зон охраны

- Отключение зон охраны с брелока

- Память на срабатывания системы за весь период охраны

- Режим скрытой охраны

- Многофункциональный светодиодный индикатор

- Универсальный дополнительный канал

- Энергонезависимая память

- Встроенная блокировка двигателя

- Удобная система программирования

#### Управление охранной системой

##### Постановка на охрану

- Выключите зажигание, выйдите из автомобиля и закройте все двери, капот и багажник

- Нажмите кнопку №1 брелока

  - система подаст 1 короткий звуковой сигнал;

  - габаритные огни мигнут 1 раз;

  - произойдет запирание дверей (если установлены электроприводы замков);

  - система заблокирует двигатель;

  - светодиод начнет медленно мигать.

Примечание 1: Если через 2 секунды посте постановки на охрану система подаст 2 звуковых сигнала, это означает, что у автомобиля открыт капот или багажник (или неисправны соответствующие датчики). При этом неисправные датчики исключаются из охраны. При восстановлении работоспособности датчиков они автоматически включаются в охрану.

Примечание 2: Если через 2 секунды после постановки на охрану система подаст 3 звуковых сигнала, это означает, что у автомобиля открыта дверь или несколько дверей (или неисправны соответствующие датчики). При этом датчики дверей исключатся из охраны. При восстановлении работоспособности датчиков они автоматически включатся в охрану.

Внимание: Если включена функция "Задержка включения охраны", предупреждающие сигналы будут подаваться по истечении времени установленном в строке 6 таблицы программируемых функций (см. раздел "Программирование функций системы").

##### Отключение датчиков при постановке на охрану

- Поставьте систему на охрану (см. раздел "Постановка на охрану").

- В течение первых 2-х секунд после постановки на охрану нажмите и отпустите кнопку №2 брелока необходимое число раз:

  - при первом нажатии отключится предупреждающая зона датчика удара;

  - при втором нажатии полностью отключится датчик удара;

  - при третьем нажатии отключатся датчики капота, багажника и дверей.

Система встанет на охрану, но при этом отключенные датчики не будут реагировать на воздействия до следующей постановки системы на охрану.

Примечание: Отключение датчиков подтверждается подачей коротких звуковых сигналов.

##### Бесшумная постановка на охрану

- Выключите зажигание, выйдите из автомобиля и закройте все двери, капот и багажник.

- Кратковременно нажмите кнопку №2 брелока, и не позже чем через 2 секунды, нажмите кнопку №1 брелока.

  - габаритные огни мигнут 1 раз;

  - произойдет запирание дверей (если установлены электроприводы замков);

  - система заблокирует двигатель;

  - светодиод начнет медленно мигать.

При бесшумной постановке автоматически отключается предупреждающая зона датчика удара.

Примечание 1: Если через 2 секунды после постановки на охрану система подаст 2 звуковых сигнала, это означает, что у автомобиля открыт капот или багажник (или неисправны соответствующие датчики). При этом неисправные датчики исключатся из охраны. При восстановлении работоспособности датчиков они автоматически включатся в охрану.

Примечание 2: Если через 2 секунды после постановки на охрану система подаст 3 звуковых сигнала, это означает, что у автомобиля открыта дверь или несколько дверей (или неисправны соответствующие датчики). При этом датчики дверей исключатся из охраны. При восстановлении работоспособности датчиков они автоматически включатся в охрану.

Внимание: Если включена функция "Задержка включения охраны", предупреждающие сигналы будут подаваться по истечении времени установленном в строке 6 таблицы программируемых функций.

##### Отключение датчиков при бесшумной постановке на охрану

- Поставьте систему на охрану (см. раздел "Бесшумная постановка на охрану").

- В течение первых 2-х секунд после постановки на охрану нажмите и отпустите кнопку №2 брелока необходимое число раз:

  - при первом нажатии полностью отключится датчик удара;

  - при втором нажатии отключатся датчики капота, багажника и дверей.

Система встанет на охрану, но при этом отключенные датчики не будут реагировать на воздействия до следующей постановки системы на охрану.

Примечание: Отключение датчиков подтверждается подачей коротких звуковых сигналов.

##### Задержка включения охраны

Некоторые современные автомобили могут иметь такие функции, как задержка выключения внутри салонного освещения, задержка выключения электровентилятора после остановки двигателя и т.п. Для корректной работы охранных систем на таких автомобилях необходимо установить задержку включения охраны (см. раздел "Программирование функций системы").

##### Защита автомобиля в режиме охраны

При легком ударе по стеклу или корпусу автомобиля, включится режим предупреждения - система подаст 3 коротких звуковых сигнала.

При открывании дверей, капота и багажника автомобиля, а также при сильном ударе по стеклу или по корпусу автомобиля включится режим тревоги в течение 30 секунд будут мигать габаритные огни и непрерывно звучать сирена. По окончании тревоги и система дополнительными звуковыми сигналами укажет Вам причину срабатывания и вернется и режим охраны:

1 звуковой сигнал - тревога вызвана срабатыванием датчика удара;

2 звуковых сигнала - тревога вызвана открыванием капота или багажника;

3 звуковых сигнала - тревога вызвана открыванием дверей автомобиля;

4 звуковых сигнала - тревога вызвана включением зажигания.

##### Режим скрытой охраны

Система обеспечивает контроль даже отключенных датчиков. Срабатывания отключенных датчиков не выбывают включение режима тревоги, но сохраняются в памяти воздействий. При снятии системы с охраны она уведомит Вас обо всех воздействиях на автомобиль за весь период охраны (см. раздел "Снятие системы с охраны" и "Бесшумное снятие системы с охраны").

##### Включение режима тревоги.

В случае опасности, Вы можете спровоцировать дистанционное включение режима тревоти нажатием и удержанием в течение 1 секунды кнопки №2 брелока.

Внимание: Режим тревоги посредством брелока может быть запущен только при выключенном зажигании. При включенном зажигании нажатие с удержанием кнопки №2 приведет к запуску програмы Anti-HiJack (см. раздел "Дистанционное включение режима Anti-HiJack").

##### Отключение режима тревоги

Режим тревоги может быть прерван нажатием любой кнопки брелока. Если не будет нажата кнопка брелока, то режим тревоги выключается автоматически по истечении 30-ти секунд. После выключения режима тревоги система покажет Вам, какой датчик вызвал тревогу (см. раздел "Защита автомобиля в режиме охраны") и вернется в режим охраны.

##### Снятие системы с охраны

- Подойдите к автомобилю

- Нажмите кнопку №1 брелока.

  - система подаст 2 звуковых сигнала;

  - габаритные огни мигнут 2 раза;

  - произойдет отпирание дверей (если установлены электроприводы замков);

  - разблокируется двигатель;

  - светодиод начнет быстро мигать (см. раздел "Автоматическая повторная постановка на охрану")

Примечание: Если после снятия с охраны система подает дополнительные звуковые сигналы, то это означает, что во время охраны были зафиксированы воздействия на автомобиль.

1 звуковой сигнал - срабатывал датчик удара;

2 звуковых сигнала - открывались капот или багажник;

3 звуковых сигнала - открывались двери;

4 звуковых сигнала - включалось зажигание;

5 звуковых сигналов отключатся аккумулятор.

Внимание: Память воздействий стирается при включении зажигания после снятия системы с охраны.

##### Бесшумное снятие системы с охраны

- Подойдите к автомобилю

- Кратковременно нажмите кнопку №2 брелока, и, не позже чем через 2 секунды, нажмите кнопку №1 брелока:

  - габаритные огни мигнут 2 раза;

  - произойдет отпирание дверей (если установлены электроприводы замков);

  - разблокируется двигатель;

  - светодиод начнет быстро мигать (см. "Автоматическая повторная постановка на охрану").

Примечание: Если через 2 секунды после снятия с охраны система подает звуковые сигналы, то это означает, что во время охраны были зафиксированы воздействия на автомобиль.

1 звуковой сигнал - срабатывал датчик удара;

2 звуковых сигнала - открывались капот или багажник;

3 звуковых сигнала - открывались двери;

4 звуковых сигнала -включалось зажигание;

5 звуковых сигналов - отключался аккумулятор.

Внимание: Память воздействия стирается при включении зажигания после снятия системы с охраны.

##### Автоматическая повторная постановка на охрану

Данная функция необходима для того, чтобы при случайном снятии с охраны (например, непроизвольно нажата кнопка брелока в кармане), автомобиль не остался открытым.

После каждого снятия системы с охраны запускается 30-ти секундный таймер автоматической повторной постановки на охрану, светодиод начнет быстро мигать.

При отпирании дверей, капота или багажника, при включении зажигания, а также при нажатии кнопки №2 брелока, функция повторной постановки на охрану будет отменена. В противном случае, через 30 секунд система автоматически вернется в режим охраны.

##### Регулировка чувствительности датчика удара

Система имеет 16 уровней чувствительности основной и 16 уровней предупреждающей зоны датчика удара. Регулировка чувствительности датчика удара осуществляется при выключенном зажигании как в режиме охраны, так и вне него.

##### Регулировка чувствительности предупреждающей зоны датчика удара.

- Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку №2 брелока - включится тревога.

- Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку №1 брелока - тревога выключится и система подаст 1 короткий звуковой сигнал.

- Нажать кнопку №1 брелока для повышения или кнопку №2 для понижения чувствительности предупреждающей зоны.

Примечание: Изменение чувствительности подтверждается короткими звуковыми сигналами.

Через 5 секунд после последнего нажатия кнопок система подаст 3 звуковых сигнала и выйдет из режима регулировки чувствительности датчика удара.

##### Регулировка чувствительности основной зоны датчика удара.

- Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку №2 брелока - включится тревога.

- Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку №2 брелока - тревога выключится и система подаст 2 коротких звуковых сигнала.

- Нажать кнопку №1 брелока для повышения или кнопку №2 для понижения чувствительности основной зоны.

Примечание: Изменение чувствительности подтверждается короткими звуковыми сигналами.

Через 5 секунд после последнего нажатия кнопок система подаст 3 звуковых сигнала и выйдет из режима регулировки чувствительности датчика удара.

##### Дополнительный канал

Данная система имеет дополнительный радиоканал, который позволяет управлять различными сервисными устройствами, например:

- электрическим замком багажника;

- модулем управления электростеклоподъемников;

- подсветкой салона автомобиля;

- ближним светом фар.

Для запуска дополнительного канала необходимо:

- Кратковременно нажать кнопку №2 брелока - на 2 секунды включатся габаритные огни;

- В течение 2-х секунд, повторно нажать кнопку №2 - включится дополнительный канал.

Дополнительный канал также может быть запущен при снятии системы с охраны:

- Снимите систему с охраны (см. paздел "Снятие системы с охраны" и "Бесшумное снятие системы с охраны").

- В течение 2-х секунд после снятия системы с охраны, кратковременно нажмите кнопку №2 брелка - включится дополнительный канал.

Примечание: При запуске дополнительного канала в режиме охраны датчик удара и контактные датчики капота и багажника блокируются на 30 секунд, или, если время работы дополнительного канала превышает 30с - на все время работы канала. При открывании капота или багажника до окончания времени блокировки, датчики блокируются до момента возврата их в нормальное состояние.

##### Программа защиты от насильственного угона "Anti-HiJack"

Программа "Anti-HiJack" предназначена для защиты автомобиля и его владельца после снятия системы с охраны и разблокировки двигателя.

Программа может быть запущена одним из 2-х способов:

- автоматически при включении зажигания;

- дистанционно при помощи брелока.

##### Автоматическое включение режима Anti-HiJack

Если данная функция включена (см. раздел "Программирование функций системы"), то каждый раз при включении зажигания будет загораться светодиод и активизироваться режим Anti-HiJack.

Отмена режима Anti-HiJack осуществляется нажатием и удержанием в течение 1 секунды кнопки №1 брелока.

Если режим Anti-HiJack не будет отменен, то за 10 секунд до установленного времени (от 10 до 90 секунд, см. "Программирование функций системы") система начнет подавать короткие предупредительные сигналы. По истечении 10 секунд, включатся габаритные огни и заблокируется двигатель.

Внимание: Сброс режима Anti-HiJack после блокировки двигателя может быть осуществлен только вводом персонального кода (см. раздел "Ввод персонального кода").

##### Дистанционное включение режима Anti-HiJack

Если данная функция включена (см. раздел "Программирование функций системы") и зажигание автомобиля включено, то принудительный запуск режима Anti-HiJack осуществляется нажатием и удержанием в течение 1 секунды кнопки №2 брелока.

Работа режима Anti-HiJack и способы его отключения аналогичны описанному ранее.

##### Персональный код системы.

В данной системе для повышения защитных функций используется трехзначный персональный код, который определяется строками 1-3 таблицы программируемых функций и может быть изменен по желанию владельца автомобиля (см. раздел "Программирование функций системы").

С помощью кода осуществляется:

- аварийное снятие системы с охраны без брелоков;

- включение служебного режима;

- вход в режим программирования функций системы;

- обучение системы кодам брелоков.

Ввод персонального кода осуществляется следующим образом:

- Открыть дверь и оставить ее открытой.

- Включить и выключить зажигание - светодиод начнет мигать (1 раз в секунду).

- После вспышки светодиода, соответствующей 1-й цифре персонального кода - включить и выключить зажигание - светодиод возобновит мигания.

- После вспышки светодиода, соответствующей 2-й цифре персонального кода включить и выключить зажигание - светодиод возобновит мигания.

- После вспышки светодиода, соответствующей 3-й цифре персонального кода включить и выключить зажигание - персональный код введен.

##### Аварийное снятие системы с охраны

Данная функция используется в тех случаях, когда утеряны брелоки дистанционного управления или они неисправны.

Для аварийного снятия системы с охраны необходимо:

- Отпереть дверь при помощи ключа - включится тревога.

- Сесть в автомобиль и ввести персональный код (см. раздел "Ввод персонального кода").

- Если персональный код введен верно система прервет цикл тревоги, подаст 3 коротких звуковых сигнала и снимется с охраны.

##### Включение служебного режима

Служебный режим позволяет временно отключить все охранные функции, если, например, необходимо оставить автомобиль на СТО.

Для включения служебного режима необходимо:

- Снять систему с охраны.

- Ввести персональный код(см. раздел "Ввод персонального кода") - система подаст 3 коротких звуковых сигнала.

- Включить зажигание - система подаст дополнительно 3 коротких звуковых сигнала и перейдет в служебный режим.

##### Выключение служебного режима

Выключение служебного режима осуществляется автоматически при первой постановке системы на охрану.

##### Обучение системы кодам брелоков

Система позволяет осуществлять, как обучение ее кодам новых брелоков, так и стирание из памяти системы кодов утерянных брелоков. Одновременно система может быть обучена кодам 2-х брелоков.

Обучение системы кодам брелоков возможно только после ввода персонального кода, что исключает возможность несанкционированного обучения системы кодам "чужих" брелоков.

Внимание: При обучении системы коду хотя бы одного брелока, все ранее записанные коды брелоков автоматически удаляются из памяти системы.

Для обучения системы кодам брелоков необходимо:

- Снять систему с охраны.

- Ввести персональный код (см. раздел "Ввод персонального кода") - система подаст 3 коротких звуковых сигнала.

- Нажать и отпустить кнопку №2 первого обучаемого брелока - система подаст короткий звуковой сигнал.

- Нажать и отпустить кнопку №2 второго обучаемого брелока - система подаст 2 коротких звуковых сигнала и выйдет из режима обучения.

Система обучена кодам брелоков.

##### Программирование функций системы

В данной системе возможна индивидуальная настройка некоторых функций системы. Исходя из своих потребностей, Вы можете включать или выключать функции, а также менять их параметры в рамках таблицы программирования.

Для входа в таблицу программирования необходимо:

- Снять систему с охраны.

- Ввести персональный код (см. раздел "Ввод персонального кода") - система подаст 3 коротких звуковых сигнала и войдет в режим программирования.

- Нажмите кнопку №1 брелока необходимое количество раз для выбора строки таблицы программирования (каждое нажатие кнопки брелока будет подтверждаться одним миганием светодиода).

- Не позже чем через 5 секунд после последнего нажатия кнопки №1 брелока нажать кнопку №2 брелока необходимое количество раз для выбора столбца таблицы программирования.

- Подождать 5 секунд для изменения состояния таблицы - система подаст 3 коротких звуковых сигнала и вернется на нулевую строку программирования.

- Повторяя действия п.п. 3-5, установить все требуемые значения.

- Для выхода из таблицы программирования закрыть дверь или включить зажигание - система подаст 2 коротких звуковых сигнала и выйдет из режима программирования.

##### Пример установки длительности работы дополнительного канала.

Для установки длительности работы дополнительного канала 8 секунд необходимо:

- Снять систему с охраны.

- Ввести персональный код (см. раздел "Ввод персонального кода") - система подаст 3 коротких звуковых сигнала и войдет в режим программирования.

- Нажать кнопку №1 брелока 7 раз.

- Не позже чем через 5 секунд после нажатия кнопки №1 брелока нажать кнопку №2 брелока 6 раз.

- Подождать 5 секунд для изменения состояния таблицы - система подаст 3 коротких звуковых сигнала.

- Включить зажигание - система подаст 2 коротких звуковых сигнала.

Новое время работы дополнительного канала установлено.

Внимание: Будьте очень внимательны при изменении персонального кода. Если код введен с ошибкой или Вы забыли его, подбор займет очень много времени или потребуется замена центрального замка.

#### Таблица программируемых функций

| Кнопка №1 | Программируемая функция | Кнопка №2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0 | Обучение брелоков | Бр.1 | Бр.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Персональный код (сотни) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Персональный код (десятки) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Персональный код (единицы) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | Anti-HiJack от зажигания, с | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | Выкл. |
| 5 | Anti-HiJack от брелока, с | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | Выкл. |
| 6 | Задержка включения охраны, с | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | Выкл. |
| 7 | Дополнительный канал, с | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | Выкл. |

|  | - заводские установки |
| --- | --- |

#### Основные световые и звуковые сигналы системы

##### Сигналы светодиода

Не горит - система снята с охраны;
Мигает медленно - система в режиме охраны или в режиме ввода персонального кода;
Мигает быстро - режим автоматической повторной постановки на охрану;
Горит постоянно - запрос ввода персональною кода.

##### Звуковые сигналы

1 сигнал - постановка на охрану;
2 сигнала - снятие с охраны.

##### Звуковые сигналы через 2 секунды после постановки

2 сигнала - открыт капот или багажник;
3 сигнала - открыта дверь.

##### Звуковые сигналы после цикла тревоги или через 2с после снятия с охраны

1 сигнал - срабатывает датчик удapa;
2 сигнала - открывался капот или багажник;
3 сигнала - открывалась дверь;
4 сигнала - включалось зажигание;
5 сигналов - отключался аккумулятор.

##### Габаритные огни

1 вспышка - постановка на охрану;
2 вспышки - снятие с охраны.