# CENMAX

## CM-315

### Руководство пользователя.

#### Назначение и состав

Автомобильная охранная система CENMAX предназначена для защиты Вашего автомобиля. Она оповещает владельца о покушении на автомобиль световыми и звуковыми сигналами и блокирует двигатель от несанкционированного запуска.

В состав системы входят:

- микропроцессорный блок управления (центральный блок);

- два брелока дистанционного управления;

- двухуровневый датчик ударных воздействий;

- реле блокировки двигателя от запуска;

- светодиод индикации состояния системы;

- жгут проводов для основных соединений;

- жгут проводов для управления замками дверей;

- жгут проводов для подсоединения датчика ударных воздействий;

- кнопка аварийного отключения с разъемом.

Дополнительно система может быть укомплектована:

- сиреной любого типа;

- пейджером любого типа;

- автомобильными реле для управления дополнительными устройствами;

- датчиком защиты салона (обьемным датчиком).

#### Защитные функции системы

По уровню защитных функций система CENMAX относится к системам высокого класса.

В режиме охраны она обеспечивает:

- Защиту от угона путем блокировки двигателя от запуска.

- Защиту от открывания дверей.

- Защиту от открывания капота и багажника.

- Двухуровневую защиту от ударов по кузову.

- Защиту от перерыва питания.

- Защиту от насильственного угона Анти-Хайджек.

#### Сервисные функции системы

- Автоматическое управление замками дверей.

- Автоматическое пассивное включение режима охраны (программируется при установке).

- Автовозврат в режим охраны после его случайного принудительного выключения.

- Включение и выключение режима охраны без звукового подтверждения.

- Режим "Паника".

- Определение местоположения автомобиля. Функция поиск.

- Светодиодную индикацию режимов работы сигнализации.

- Автоматическое запирание замков дверей при вождении (программируется при установке).

- Режим Valet.

- Дополнительный канал для дистанционного управления.

#### Управпение сигнализацией

Управление сигнализацией осуществляется при помощи радиобрелока. Дальность действия зависит от состояния батареи, интенсивности внешних помех и может достигать в нормальных условиях 30м. Формирование команд управления осуществляется кратковременным или продолжительным (около 2с) нажатием кнопки брелока.

##### Постановка на охрану.

Нажмите кнопку 1 брелока. Система подтвердит выполнение команды одним сигналом сирены и 1 миганием фонарей. Двери запрутся, включится блокировка двигателя, светодиод системы начнет равномерно мигать.

Система сработает, если во время охраны открыть двери, капот, багажник или ударить по автомобилю: включится сирена, мигающие фонари, двигатель будет заблокирован.

Для уменьшения излишнего шума система, отработав 1 цикл срабатывания длительностью примерно в одну минуту, выключит сирену и фонари и продолжит охрану. Максимальное число непрерывных срабатываний - 5.

При срабатывании шок-сенсора цикл тревоги длится 20 секунд.

##### Снятие с охраны.

Нажмите кнопку 1 брелока. Система подтвердит выполнение команды двумя сигналами сирены и двумя миганиями фонарей. Двери отопрутся, светодиод системы погаснет, блокировка двигателя снята. Если происходило срабатывание сигнализации (открывались двери) при снятии системы с охраны сирена подаст 4 лишних предупредительных сигнала.

Примечание. Срабатывание сигнализации во время Вашего отсутствия можно обнаружить по ускоренному миганию светодиода системы до того, как Вы снимите ее с охраны.

При срабатывании шок-сенсора изменение мигания светодиода не произойдет, дополнительных сигналов сирены при снятии с охраны тоже не будет.

##### Двушаговое снятие с охраны.

Если во время тревоги (когда включены сирена и фонари) нажать кнопку 1 - произойдет выключение сирены и фонарей, но система останется в режиме охраны. И только следующее нажатие кнопки 1 брелока снимет её с охраны.

##### Предупредительное срабатывание.

Ваша система способна различить слабый толчок автомобиля, на который она отреагирует отчетливым предупредительным сигналом сирены и вспышкой фонарей, от серьезного воздействия, которое вызовет полное срабатывание системы.

##### Паника.

При длительном (более 2с.) нажатии на кнопку 1 брелока включится сирена и фонари, привлекая внимание к автомобилю. Выключить этот режим можно повторным нажатием кнопки 1.

##### Тихая постановка/снятие.

В некоторых случаях для сохранения тишины требуется отключить подтверждающие короткие сигналы сирены. Нажмите кнопки 1 и 2 одновременно - система встанет на охрану или снимется с охраны только с подтверждающими миганиями фонарей.

##### Поиск автомобиля.

Нажмите кнопку 2 брелока - сирена издает короткий сигнал, а фонари вспыхнут 6 раз для облегчения поиска автомобиля на сложной парковке.

##### Управление дополнительным устройством (отпирание багажника).

В системе предусмотрен специальный выход, при помощи которого можно управлять дополнительными устройствами, например, авюстар-тером, блоком отпирания багажника и т.д. Для активации эюю устройства нажмите кнопку 2 брелока на 2 секунды.

##### Автоматическое перевключение.

Если снять сигнализацию с охраны и в течение 30 секунд не открыть ни одну дверь, ни капот/багажник, система автоматически встанет на охрану, посчитав снятие с охраны случайным.

##### Автоматическое запирание дверей (выбирается при установке системы).

В целях безопасности. Через 5 секунд после включения зажигания, если в этот период двери не открывались, система запрет их на все время движения. При выключении зажигания двери немедленно отопрутся. Также, при включенном зажигании можно запирать/отпирать двери, нажимая кнопки 1 и 2 брелока.

##### Аварийное отключение системы.

В случае утери или поломки брелока сигнализацию, стоящую на охране можно отключить, включив зажигание, включить и выключить кнопку аварийного отключения - сирена и фонари выключатся, блокировка дви! ателя устранена.

##### Valet-режим.

Если при включенном зажигании пять раз включить и выключить кнопку аварийного отключения - включится Valet-режим - служебный режим. В этом режиме сигнализация только управляет замками дверей, не вставая на охрану ни с брелока ни автоматически. Правда останется управление функциями "Паника", "Анти-Хайджек", "Поиск". В Valet-режиме свеюдиод горит постоянно.

Для отключения Valet режима надо при включенном зажигании пять раз включить и выключить кнопку аварийного отключения - сирена подтвердит выполнение команды 3 короткими сигналами.

##### Анти-Хайджек. Остановка автомобиля.

Если при запущенном двигателе нажать кнопку 3 на 2 секунды - фонари мигнут 1 раз, показывая, что система перешла в режим Анти-Хай-джека. Через 30 сек. сирена начнет выдавать "кваки", предупреждая водителя. Еще через 20 секунд сирена и фонари включатся, двигатель будет заблокирован. Сирена и фонари будут сигналить до выключения зажигания.

Разблокировать систему можно, нажав кнопку 3 брелока еще раз при включенном зажигании или кнопку аварийного выключения при включенном зажигании.

##### Автопостановка на охрану с запиранием дверей, (выбирается при установке системы)

Если после выключения зажигания открывались и закрывались двери, сигнализация через 30 сек. встает на охрану и запирает двери.

##### Автоматическая подсветка салона, (дополнительная функция)

При снятии сигнализации с охраны включается внутрисалонное освещение на 30 сек. или до включения зажигания.

##### Память состояния.

При отключении и последующем подключении питания система возвращается в режим, в котором находилась при отключении питания.

##### Программирование кодов брелоков.

Пользователь может внести в памя гь системы до 4 брелоков, а также стирать из памяти коды утерянных брелоков.

Для программирования брелока:

- При снятой с охраны сигнализации включить зажигание.

- Нажать и удерживать нажатой кнопку аварийного отключения -через 5 сек. сирена издаст 5 сигналов - система находится в режиме программирования. Отпустить кнопку аварийного отключения.

- В течение 10 сек. нажать любую кнопку на программируемом брелоке. Сигналы сирены и мигание светодиодов являются подтверждением запоминания кода. Повторить процедуру со всеми нужными брелоками.

- Если в течение следующих 10 секунд не программировать новые брелоки или выключить зажигание - система вернется в нормальный режим.