# CENMAX

## CM-320

### Инструкция по установке

- Проверьте комплектность сигнализации.

  - центральный блок с двумя брелоками/пультами дистанционного управления

  - сирена

  - шок-сенсор (датчик удара)

  - кнопка аварийного отключения

  - индикатор светодиод

  - реле блокировки двигателя с проводкой

  - комплект проводов

  - концевой выключатель

- Определите места присоединения проводов и расположения компонентов.

- Отсоедините "+" клемму аккумулятора автомобиля.

- Центральный блок системы установите в салоне, например, под приборной панелью, на щитке моторного отсека и т.д. Антенный провод расправьте, направьте вверх, и по возможности проложите вдали от жгутов проводов и металлических панелей.

- Сирена устанавливается в моторном отсеке в недоступном для угонщика месте, рупором вниз или вбок.

- Шок-сенсор устанавливается в салоне, где к нему возможен доступ для регулировки, и крепится саморезами и липкой лентой.

- Кнопка аварийного отключения устанавливается в доступном для пользователя, но скрытном месте.

- Индикатор светодиод располагают в месте, где он хорошо виден, как водителю, так и снаружи автомобиля.

- Провода от реле блокировки должны быть как можно короче. Места присоединения проводов в разрываемых цепях следует пропаять. Необходимо также удостовериться, что ток в цепях разрывов не превышает допустимый ток через контакты реле.

- Провода привода центрального замка и мигающих фонарей следует защищать плавкими предохранителями на соответствующий ток.

- Концевые выключатели капота, багажника, а, если потребуется, то и дверей врезаются в защищенные от влаги места, недоступные снаружи автомобиля. Трущиеся места концевиков необходимо периодически смазывать.

### Установка системы

Подсоединить плюсовую клемму аккумулятора автомобиля и проверить:

- постановку на охрану и снятие с охраны при помощи брелока

- тихую постановку/снятие

- автоностаиовку

- режим "паника"

- режим "поиск"

- апирание дверей при включении зажигания

- снятие с охраны при помощи кнопки аварийного отключения

- память срабатываний

- срабатывание сигнализации при открывании всех дверей, капота, багажника

- чувствительность обеих зон шок-сенсора

- режим Хайджек

- Valet-режим

### Установка перемычек

После переустановки перемычек следует отключить питание системы и подать его вновь.

#### Перемычка №1

- с перемычкой: малое время управления центральным замком и для актуаторов.

- без перемычки: большое время управления центральным замком (для вакуумных систем).

#### Перемычка №2

- с перемычкой: сигнализация включает в цепь охраны дверные концевики через 5 секунд после постановки на охрану.

- без перемычки: сигнализация ждет выключения внутрисалонного света и после этого включает в цепь охраны дверные концевики.

#### Перемычка №3

- с перемычкой: автопостановка включена.

- без перемычки: автопостановка выключена.

### СХЕМА ПРИСОЕДИНЕНИЙ