# ARTILLECT

## PREMIUM II

### Руководство пользователя

#### Введение

Компания ARTILLECT благодарит Вас за приобретение данного автомобильного противоугонного охранного комплекса. Пожалуйста, полностью прочитайте настоящее руководство перед использованием, и сохраните его для возможного использования в будущем.

Противоугонный охранный комплекс ARTILLECT PREMIUM II создан на базе микропроцессоров Microchip Inc. последнего поколения, благодаря чему реализован ряд новых возможностей.

Система ARTILLECT PREMIUM II значительно превосходит по своим возможностям аналогичные системы.

Примененный в системе асинхронный код с динамической синхронизацией TetraLock®, в отличие от подавляющего большинства существующих систем кодирования, не позволяет отключить охранную систему даже при помощи сверхмощного анализатора кода на базе персонального компьютера.

Система может быть установлена на любой автомобиль с бортовым питанием 12 вольт. Благодаря гибкой архитектуре и широким возможностям программирования данная система удовлетворит потребностям самого взыскательного потребителя. Для облегчения программирования предусмотрена возможность подключения системы к персональному компьютеру. Программирование установленной системы при помощи компьютера возможно и на автомобиле. Брелоки дистанционного управления и ключи Dallas программируются при помощи индивидуального мастер-ключа.

##### Основные функции системы

- Динамический асинхронный код TetraLock® с защитой от перехвата, сканирования и анализа

- 2 трехкнопочных программируемых брелока (возможность записи до 8 брелоков)

- Возможность переопределения кнопок брелоков

- Многозонная охрана (до 15-ти независимых зон)

- Защита от насильственного угона с тремя способами активизации

- Программа имитации неисправности двигателя

- Встроенный кодовый иммобилайзер с отключением посредством электронного ключа Dallas (возможность записи до 8 ключей Dallas + 1 мастер-ключ)

- Блокировка двигателя посредством беспроводного реле MASK I. Количество реле (и, соответственно, блокировок двигателя), устанавливаемых на одном автомобиле, не ограничено

- Блокировка двигателя встроенными и внешними НЗ и HP реле (до 6-ти независимых цепей)

- Дистанционный запуск двигателя и запуск двигателя по таймеру

- Задержка включения климатической установки при дистанционном запуске двигателя

- Охрана автомобиля с работающим двигателем с ключом и без ключа в замке зажигания

- Турботаймер (задержка отключения турбированного двигателя)

- Управление электромеханическим замком капота посредством беспроводного реле MASK II

- Встроенный зуммер для индикации основных режимов работы

- 3 универсальных дополнительных канала радиоуправления

- Программируемый трехразрядный PIN-код

- Встроенный цифровой трехзонный многоуровневый акустический датчик удара (32 уровня в каждой из трех зон)

- Цифровой трехзонный многоуровневый микроволновый датчик объема (32 уровня в каждой из трех зон)

- Дистанционная регулировка и автоматическая корректировка цифровых датчиков удара и объема

- Входы для подключения дополнительных двухзонных датчиков

- Диагностика всех датчиков и интеллектуальная защита от ложных срабатываний

- Встроенный центральный замок (до 4-х мастер-актуаторов)

- Управление центральным замком посредством зажигания и ручного тормоза

- Управление центральным замком с двухимпульсным открыванием

- Двухступенчатое открывание центрального замка

- Автоматическая постановка на охрану

- Отложенная постановка на охрану

- Задержка включения охраны (для учета задержки салонного освещения, учета времени работы электростеклоподъемников и т.п.)

- Постановка и снятие с охраны без помощи брелоков

- Сервисный режим для передачи автомобиля в автосервис

- Режимы "Поиск" и "Паника"

- Режимы "Грибник" и "Пляжник"

- Функции "Комфорт" и "Световая дорожка"

- Память срабатываний системы за весь период охраны

- Силовой выход для подключения передатчика пейджера

- Дистанционное управление замком багажника

- Управление подсветкой салона

- Раздельные релейные выходы указателей поворота

- Возможность переопределения силовых и слаботочных выходов

- Выход на GSM-модуль

- Вход с GSM-модуля для дистанционного запуска двигателя

- Энергонезависимая память брелоков и процессорного модуля

#### Постановка системы на охрану

##### Постановка на охрану со звуковым подтверждением

- Выключить зажигание, закрыть двери, капот и багажник.

- Нажать кнопку  (, ,  - кнопки брелока дистанционного управления) - система подаст 1 звуковой и 1 световой сигналы, заблокирует двигатель, закроет замки дверей и перейдет в режим охраны, светодиод начнет мигать с частотой 1 вспышка в секунду.

##### Постановка на охрану без звукового подтверждения

- Выключить зажигание, закрыть двери, капот и багажник.

- Коротко нажать кнопку  - система подаст короткий световой сигнал.

- В течение 5 секунд нажать кнопку  - система подаст 1 световой сигнал, заблокирует двигатель, закроет замки дверей и перейдет в режим охраны - светодиод начнет мигать с частотой 1 вспышка в секунду.

##### Диагностика датчиков при постановке на охрану

Если через 3 секунды после постановки на охрану система подает дополнительные звуковые сигналы - открыты капот, двери, багажник (или неисправны соответствующие датчики):

| Cигналы |
| --- |
| 1 | открыт капот |
| 2 | открыты двери |
| 3 | открыт багажник |

Примечание 1:

Время задержки диагностики датчиков дверей, капота, багажника, датчика удара и дополнительных датчиков определяется строкой 25 таблицы программируемых функций (далее - "ТАБЛИЦА". Более подробно - см. "РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ") №1.

Примечание 2:

После подачи предупреждающих сигналов система становится на охрану с обходом датчиков, находящихся в активном состоянии. Датчики автоматически возьмутся под охрану при восстановлении их нормального состояния.

#### Отключение зон датчиков при постановке на охрану

В зависимости от условий постановки автомобиля в охрану возможно раздельное отключение зон цифровых датчиков удара и объема, а так же полное отключение датчиков.

Режим охраны с отключением предупреждающих зон датчиков рекомендуется использовать при парковке автомобиля в людных, шумных местах. Для отключения предупреждающих зон датчиков в течение 2-х секунд после постановки системы на охрану коротко нажать кнопку .

Режим охраны с отключением основных зон используется в тех случаях, когда необходимо оставить ребенка или собаку в салоне автомобиля. Для отключения основных зон датчиков в течение 2-х секунд после постановки системы на охрану 2 раза коротко нажать кнопку .

Режим скрытой охраны используется в тех случаях, когда Вы не желаете привлекать внимание окружающих - при срабатывании датчиков активизируется только передатчик пейджера. Для включения режима скрытой охраны в течение 2-х секунд после постановки системы на охрану 3 раза коротко нажать кнопку .

Примечание: Отключение датчиков, в зависимости от режима постановки системы на охрану, подтверждается подачей звуковых или световых сигналов.

#### Автоматическая активизация сервисных устройств

Активизация сервисных устройств (электростеклоподъемники, привод люка, фары ближнего света, подсветка салона и т.п.) может осуществляться:

- автоматически, при постановке или снятии с охраны;

- полуавтоматически, при постановке или снятии с охраны с удержанием кнопок брелока в течение секунды.

Алгоритм управления устройствами посредством брелока программируется (Строки 1-6 ТАБЛИЦЫ №1 и Строки 26-30 ТАБЛИЦЫ №2). В зависимости от особенностей автомобиля возможны различные варианты. Необходимо предварительно обсудить с Вашим установщиком, какими устройствами и как Вы хотите управлять.

#### Отложенная постановка на охрану (режим "Свободные руки")

Функция "Отложенная постановка на охрану" удобна в случаях, когда требуется забрать тяжелые или крупногабаритные вещи из салона или багажника. Для использования данного режима необходимо его активизировать (Строка 17 ТАБЛИЦЫ №1).

- Заглушить двигатель и вынуть ключ из замка зажигания.

- Открыть водительскую дверь и, не закрывая ее, нажать кнопку  - зуммер системы начнет подавать короткие звуковые сигналы, а светодиод начнет мигать с частотой 4 вспышки в секунду - запустится таймер отложенной постановки на охрану.

- Закрыть дверь водителя, и, при необходимости, в течение 10 секунд открыть другую дверь или багажник (могут быть открыты заранее).

- Закрыть все двери и багажник. Через 10 сек. система подаст 1 звуковой и 1 световой сигналы, закроет замки дверей и перейдет в режим охраны.

Примечание 1: Для отмены отложенной постановки на охрану коротко нажать кнопку  или включить зажигание до окончания работы таймера.

Примечание 2: Если двери или багажник так и не будут закрыты, то по истечении времени таймера, а также при повторном нажатии кнопки  система перейдет в режим охраны даже при открытых дверях и багажнике.

#### Режим "Пляжник"

Режим используется в случаях, когда необходимо поставить систему на охрану, оставив брелок в салоне автомобиля:

Для использования данного режима должна быть включена функция "Отложенная постановка на охрану" (Строка 17 ТАБЛИЦЫ №1).

- Заглушить двигатель и вынуть ключ из замка зажигания.

- Открыть водительскую дверь и оставить ее открытой.

- Коротко нажать кнопку  - запустится таймер отложенной постановки на охрану, светодиод начнет мигать с частотой 4 вспышки в секунду

- В течение 2 секунд повторно нажать и удерживать кнопку  до подачи системой двух звуковых сигналов.

- При необходимости в течение следующих 2-х секунд произвести отключение предупреждающих и/или основных зон датчиков (см. раздел "Отключение датчиков при постановке на охрану").

- Отстегнуть брелок и спрятать его в салоне (ключ забрать с собой).

- Закрыть все двери и багажник. Через 10 сек. система подаст 1 звуковой и 1 световой сигналы, закроет замки дверей и перейдет в режим охраны.

Для снятия системы с охраны необходимо открыть ключом водительскую дверь, зуммер системы начнет подавать короткие звуковые сигналы. В течение 10 секунд нажать кнопку  спрятанного в салоне брелока.

Если в течение 10-ти секунд после открывания двери система не будет снята с охраны - включится режим тревоги.

#### Режим "Грибник"

Режим используется в случаях, когда нужно обеспечить возможность контроля места стоянки автомобиля - система в режиме охраны каждые 3 минуты будет подавать короткие звуковые и световые сигналы.

Для использования данного режима должна быть включена функция "Отложенная постановка на охрану" (Строка 17 ТАБЛИЦЫ №1).

- Выключить зажигание, закрыть двери, капот и багажник.

- Нажать кнопку  - система подаст 1 звуковой и 1 световой сигналы, заблокирует двигатель, закроет замки дверей и перейдет в режим охраны, светодиод начнет мигать с частотой 1 вспышка в секунду.

- В течение 2 секунд повторно нажать и удерживать кнопку  до подачи системой трех звуковых сигналов.

- При необходимости в течение 2 секунд произвести отключение датчиков (см. раздел "Отключение датчиков при постановке на охрану").

#### Автоактивизация иммобилайзера

Если включена функция "Автоактивизация иммобилайзера" (Строка 19 ТАБЛИЦЫ №1), при открывании двери водителя после выключения зажигания запускается таймер блокировки двигателя, светодиод начинает мигать.

Для предотвращения блокировки двигателя необходимо включить зажигание или коротко нажать кнопку  до завершения работы таймера.

По истечении времени таймера система подает короткий звуковой сигнал и блокирует двигатель. Для выключения иммобилайзера необходимо коснуться считывателя ключом Dallas - зуммер системы подаст короткий звуковой сигнал.

Примечание 1:В случае отсутствия ключа Dallas можно разблокировать двигатель вводом первой цифры персонального кода (см. раздел "Ввод персонального кода").

Примечание 2:Если первая цифра кода не введена или введена неправильно, то разблокировать двигатель можно вводом полного персонального кода либо касанием считывателя ключом Dallas.

#### Автоматическая постановка на охрану

Если программно включена функция "Автопостановка на охрану" (Строка 20 ТАБЛИЦЫ №1), то при выключении зажигания и последующем закрывании всех дверей запускается таймер автоматической постановки на охрану - зуммер системы подает короткие звуковые сигналы, а светодиод мигает с частотой 4 вспышки в секунду.

Для отмены автоматической постановки необходимо включить зажигание или коротко нажать кнопку  до завершения работы таймера.

По истечении времени таймера система подаст 1 звуковой и 1 световой сигналы и встанет на охрану с закрыванием или без закрывания центрального замка (Строка 21 ТАБЛИЦЫ №1) - светодиод начнет мигать с частотой 1 вспышка в секунду.

Примечание: Если включена функция "Автоактивизация иммобилайзера", то таймер автоматической постановки на охрану запускается после блокировки двигателя.

#### Аварийная постановка системы на охрану

Если брелоки отсутствуют или неисправны, система может быть поставлена на охрану без брелоков:

- Выключить зажигание.

- Открыть водительскую дверь (остальные двери должны быть закрыты).

- Нажать и отпустить концевой датчик двери водителя (или открыть и закрыть дверь водителя) 5 раз в течение пяти секунд - система подаст звуковой сигнал и включит режим отложенной постановки на охрану.

- При необходимости открыть другие двери или багажник.

- Закрыть все двери и багажник - через 10 секунд система подаст 1 звуковой и 1 световой сигналы, закроет замки дверей и перейдет в штатный режим охраны.

Примечание: Если в течение пяти минут после запуска режима отложенной постановки на охрану двери или багажник не будут закрыты -система принудительно встанет на охрану.

#### Режим охраны

При срабатывании предупреждающей зоны цифрового датчика объема, цифрового датчика удара или дополнительных датчиков система подает 1, 3 или 5 коротких звуковых сигналов соответственно.

При срабатывании основных зон датчиков, при открывании дверей, капота, багажника, при включении зажигания, или при выключении ручного тормоза - на установленное время включается тревога (Строка 16 ТАБЛИЦЫ №1) и передатчик пейджера (Строка 20 ТАБЛИЦЫ №2).

Для досрочного выключения тревоги - нажать любую кнопку брелока.

Если программно установлена функция "Диагностика датчиков в режиме охраны" (Строка 23 ТАБЛИЦЫ №1), то по окончании тревоги система звуковыми сигналами будет указывать причину срабатывания (см. таблицу в разделе "Память причин срабатывания системы").

#### Режимы "Поиск" и "Паника"

Для поиска места стоянки автомобиля необходимо коротко нажать кнопку  - система подаст звуковой сигнал, и на 5 секунд включатся габаритные огни. Вне режима охраны, а также в случае бесшумной постановки системы на охрану звуковой сигнал не подается.

Для дистанционного отпугивания от автомобиля потенциальных угонщиков или балующихся детей предусмотрен режим "Паника". Для его включения необходимо нажать и удерживать кнопку  в течение секунды -на установленное время включится тревога (Строка 16 ТАБЛИЦЫ №1) и активизируется передатчик пейджера (Строка 20 ТАБЛИЦЫ №2). В режиме тревоги мигают габаритные огни, мигает подсветка салона и непрерывно звучит сирена.

Выключение тревоги осуществляется нажатием любой кнопки брелока.

#### Снятие системы с охраны

##### Снятие с охраны со звуковым подтверждением

- Нажать кнопку  - система подаст 2 звуковых и 2 световых сигнала, разблокирует замки дверей и активизирует таймер автоматического восстановления охраны (Строка 18 ТАБЛИЦЫ №1) - зуммер начнет подавать звуковые сигналы, а светодиод - мигать с частотой 4 вспышки в секунду. Если система была поставлена на охрану без звукового подтверждения, то снятие также произойдет без звуковых сигналов.

- Открыть дверь, багажник или коротко нажать кнопку  для отмены автоматического восстановления охраны.

Примечание: Если реализована функция "Двухступенчатое открывание центрального замка", первое нажатие кнопки  открывает только дверь водителя, второе нажатие (в течение двух секунд после первого) - остальные двери.

##### Снятие с охраны без звукового подтверждения

- Коротко нажать кнопку  - система подаст короткий световой сигнал.

- В течение 5 секунд нажать кнопку  - система подаст 2 световых сигнала, разблокирует замки дверей и активизирует таймер автоматического восстановления охраны (Строка 18 ТАБЛИЦЫ №1) - зуммер системы начнет подавать короткие звуковые сигналы, а светодиод начнет мигать с частотой 4 вспышки в секунду.

- Открыть дверь, багажник или коротко нажать кнопку  для отмены автоматического восстановления охраны.

Примечание: Если реализована функция "Двухступенчатое открывание центрального замка", первое нажатие кнопки  открывает только дверь водителя, повторное нажатие (в течение двух секунд после первого) - остальные двери.

#### Охрана автомобиля с работающим двигателем с ключом в замке зажигания

Если в системе программно включена функция "Задержка выключения двигателя" (Строка 28 ТАБЛИЦЫ №1), это дает возможность поставить в охрану автомобиль с работающим двигателем с ключом в замке зажигания. Эта функция актуальна, когда, к примеру, требуется очистить стекла от снега, подкачать колесо и т.д., оставив ключ зажигания в замке, а двигатель -работающим, но при этом не оставлять автомобиль без охраны.

##### Постановка на охрану с работающим двигателем с ключом в замке зажигания

Для автомобилей с АКПП:

- При работающем двигателе перевести рычаг АКПП в положение "Паркинг".

- Нажать и удерживать в течение 1 секунды кнопку  . Зуммер системы начнет подавать короткие звуковые сигналы.

- Выйти из автомобиля, закрыть все двери и багажник.

- Нажать кнопку  - система перейдет в режим охраны, закроет центральный замок, светодиод начнет мигать с частотой 1 вспышка в секунду, указатели поворота - с частотой 1 вспышка в 8 секунд.

Для автомобилей с МКПП:

- При работающем двигателе включить ручной тормоз. Если включено "автоматическое включение поддержки зажигания" (Строка 26 ТАБЛИЦЫ №1), зуммер начнет подавать короткие звуковые сигналы.

- Если "автоматическое включение поддержки зажигания" отключено, нажать и удерживать в течение 1 секунды кнопку . Зуммер начнет подавать короткие звуковые сигналы.

- Выйти из автомобиля, закрыть все двери и багажник.

- В течение 3 минут после включения ручного тормоза нажать кнопку  - система перейдет в режим охраны, закроет центральный замок, светодиод начнет мигать с частотой 1 вспышка в секунду, указатели поворота - с частотой 1 вспышка в 8 секунд.

Примечание: Режим поддержки зажигания может быть отключен в любой момент нажатием и удержанием в течение секунды кнопки .

##### Охрана с работающим двигателем

При выключении ручного тормоза (для автомобилей с МКПП) или нажатии педали тормоза (для автомобилей с АКПП), при несанкционированном открывании дверей, капота, багажника, проникновении в салон, сильных ударах по корпусу автомобиля (например, при попытке разбить стекло) система перейдет в штатный режим охраны, заглушит и заблокирует двигатель и включит тревогу.

Дистанционное открывание багажника в режиме охраны с работающим двигателем аналогично описанному в разделе "Дистанционное управление багажником и дополнительными каналами".

##### Снятие с охраны

- Нажать кнопку  - система разблокирует замки дверей и активизирует таймер автоматического восстановления охраны (Строка 18 ТАБЛИЦЫ №1) - зуммер системы начнет подавать короткие звуковые сигналы, а светодиод начнет мигать с частотой 4 вспышки в секунду.

- Если программно включена функция "Иммобилайзер при снятии с охраны" (Строка 14 ТАБЛИЦЫ №1), коснуться считывателя ключом Dallas - зуммер подаст короткий звуковой сигнал.

- Нажать на педаль тормоза (для автомобилей с АКПП), или выключить ручной тормоз (для автомобилей с МКПП).

#### Память причин срабатывания системы

Если во время охраны система входила в режим тревоги, то после снятия с охраны система подаст дополнительные звуковые сигналы:

| Длинные сигналы | Короткие сигналы |
| --- | --- |
| 1 | открывался капот | 3 | срабатывал датчик удара |
| 2 | открывались двери |  |  |
| 3 | открывался багажник | 4 | срабатывал датчик объема |
| 4 | включалось зажигание |  |  |
| 5 | выключался ручной тормоз | 5 | срабатывали дополнительные датчики |
| 6 | отключался аккумулятор |  |  |

Примечание: Причины срабатывания сохраняются в памяти системы до включения зажигания.

#### Разблокировка двигателя при снятии с охраны

Если программно включена функция "Иммобилайзер при снятии с охраны" (Строка 14 ТАБЛИЦЫ №1), то после снятия системы с охраны для разблокировки двигателя необходимо будет коснуться считывателя ключом Dallas - зуммер системы подаст звуковой сигнал. Также, если произведены соответствующие подключения, произойдет открытие электромеханического замка капота (см. раздел "Беспроводное управление замком капота").

Примечание 1: В случае отсутствия ключа Dallas можно разблокировать двигатель вводом первой цифры персонального кода (см. раздел "Ввод персонального кода").

Примечание 2: При правильном вводе 1-й цифры кода система разблокирует двигатель, а светодиод закончит серию миганий после 10-й вспышки или при повторном нажатии кнопки .

Примечание 3: Если первая цифра кода не будет введена или будет введена неправильно, то разблокировать двигатель можно вводом полного персонального кода либо касанием считывателя ключом Dallas.

#### Аварийное снятие системы с охраны

Если брелоки отсутствуют или неисправны, для снятия системы с охраны необходимо:

- Открыть штатным ключом дверь - включится режим тревоги.

- Коснуться считывателя мастер-ключом Dallas, либо ввести полный персональный код (см. раздел "Ввод персонального кода") - тревога выключится, система снимется с охраны и разблокирует двигатель.

#### Ввод персонального кода

- Включить зажигание - через 1 секунду светодиод короткими вспышками начнет поразрядно отсчитывать код.

- После вспышки светодиода, соответствующей 1-й цифре кода, выключить зажигание - светодиод начнет отсчитывать вторую цифру.

- После вспышки светодиода, соответствующей 2-й цифре кода, включить зажигание - светодиод начнет отсчитывать третью цифру.

- После вспышки светодиода, соответствующей 3-й цифре кода, выключить зажигание - полный персональный код введен.

Примечание: В случае ошибки при вводе персонального кода необходимо выключить зажигание, дождаться окончания серии вспышек светодиода, а затем повторить попытку ввода кода.

#### Дистанционное управление багажником и дополнительными каналами

- Коротко нажать кнопку  - система подаст звуковой сигнал (за исключением случая беззвучной постановки на охрану), и на 5 секунд включатся габаритные огни.

В течение 5 секунд коротко нажать одну из кнопок брелока:

  - кнопка : запуск дополнительного канала 1

  - кнопка  : включение указателей поворота или габаритных огней на 20 сек. (режим "Вежливая подсветка")

  - кнопка : открывание багажника (для реализации функции требуются дополнительные подключения). При дистанционном открывании багажника в режиме охраны датчики багажника, удара, объема и дополнительные датчики блокируются на 30 секунд и на все время, в течение которого багажник будет открыт.

- Нажать кнопку  и удерживать до 2-й вспышки - система подаст два звуковых сигнала (за исключением случая беззвучной постановки на охрану), и на 5 секунд включатся габаритные огни.

В течение 5 секунд коротко нажать одну из кнопок брелока:

  - кнопка . дистанционный запуск двигателя (только в режиме "Охрана")

  - кнопка  : задать период автозапуска двигателя по таймеру (только в режиме "Охрана")

  - кнопка : включить на 2 минуты подсветку салона.

Примечание 1: Также активизация сервисных устройств может осуществляться автоматически или полуавтоматически при постановке или снятии с охраны (см. раздел "Автоматическая активизация сервисных устройств").

Примечание 2: Максимальное время работы исполнительных устройств программируется (Строки 20-25 ТАБЛИЦЫ №2). Досрочное выключение систем и устройств может быть осуществлено их повторной активизацией посредством брелока.

Примечание 3: Описаны заводские установки. По желанию пользователя они могут быть изменены (Строки 1-6 ТАБЛИЦЫ №1).

#### Подсветка салона

Подсветка салона включается автоматически при открывании дверей, а также полуавтоматически при постановке и/или снятии с охраны, с удержанием или без удержания кнопок брелока (Строка 27 ТАБЛИЦЫ №2).

Подсветка выключается по истечении установленного времени (Строка 22 ТАБЛИЦЫ №2), а если одна или несколько дверей останутся незакрытыми -через 10 минут.

Дополнительно подсветка салона выключается при постановке системы на охрану (без удержания кнопок) и при включении зажигания, а при включенном зажигании - при закрывании дверей.

В режиме тревоги подсветка салона в противофазе дублирует световые сигналы оповещения.

#### Автоматическое управление центральным замком

Если программно установлена соответствующая функция (Строка 22 ТАБЛИЦЫ №1), центральный замок будет автоматически

- закрываться при включении зажигания (с задержкой 5 секунд)

- закрываться при выключении ручного тормоза и включении зажигания (в любой последовательности)

- открываться при выключении зажигания

Функции закрывания центрального замка блокируются при открытых дверях, капоте и багажнике.

#### Защита от насильственного угона (Anti-HiJack)

Программа защиты от насильственного угона "Anti-HiJack" предназначена для защиты автомобиля и его владельца после снятия системы с охраны и разблокировки двигателя. Программа защиты может быть активизирована тремя различными способами:

##### Anti-HiJack от брелока

Если программно включена функция "Anti-HiJack от брелока", то при нажатии и удержании кнопки  в течение секунды при включенном зажигании, загорится светодиод и активизируется программа защиты от насильственного угона. Сброс программы защиты осуществляется касанием считывателя ключом Dallas или вводом первой цифры персонального кода короткими нажатиями кнопки  соответствующего этой цифре числа раз.

Если по истечении установленного времени (Строка 8 ТАБЛИЦЫ №1) программа защиты не будет сброшена, система начнет имитировать постепенно увеличивающиеся по продолжительности сбои в работе двигателя (работу данного режима необходимо предварительно обсудить с Вашим установщиком). Для предотвращения аварийной ситуации провалы в работе двигателя дублируются включением световой сигнализации. На этом этапе еще возможен сброс программы вводом первой цифры персонального кода. Если программа защиты не будет сброшена, то сбои в работе двигателя приведут к его полной остановке и невозможности повторного запуска.

Двигатель может быть заблокирован досрочно на любом этапе работы программы защиты повторным нажатием и удержанием в течение секунды кнопки  . Двигатель также заблокируется при выключении зажигания или при неправильном вводе первой цифры кода.

Сбросить программу "Anti-HiJack" после блокировки двигателя можно либо касанием считывателя ключом Dallas, либо вводом полного персонального кода (см. раздел "Ввод персонального кода").

##### Anti-HiJack от "кнопки-призрак"

Если программно включена функция "Anti-HiJack от "кнопки-призрак" (Строка 9 ТАБЛИЦЫ №1), то программа защиты будет активизироваться:

- при включении (выключении) какого-либо штатного или дополнительного электрооборудования при включенном зажигании;

- при включении зажигания при включенном (выключенном) оборудовании.

Необходимо предварительно обсудить с Вашим установщиком, какими устройствами и как именно Вы хотите активизировать данную функцию.

Работа программы защиты от насильственного угона и способы ее сброса аналогичны описанным ранее в разделе "Anti-HiJack от брелока".

##### Anti-HiJack от двери водителя

Если программно включена функция "Anti-HiJack от двери водителя" (Строка 10 ТАБЛИЦЫ №1), то каждый раз при открывании двери водителя при включенном зажигании будет загораться светодиод и активизироваться программа защиты от насильственного угона.

Работа программы защиты от насильственного угона и способы ее сброса аналогичны описанным ранее в разделе "Anti-HiJack от брелока".

Примечание: Если концевой датчик двери водителя не исключен из общей цепи датчиков дверей, то функция "Anti-HiJack" будет активизироваться при открывании любой двери автомобиля.

#### Управление системой при работающем двигателе с ключом в замке зажигания

Кнопка  : закрывание центрального замка

Кнопка  : открывание центрального замка (двухступенчатое (если реализована функция "Двухступенчатое открывание центрального замка"))

Кнопка : ввод кода / дистанционное управление / включение тревоги

Выключение тревоги осуществляется нажатием любой кнопки брелока.

#### Сервисный режим

Сервисный режим предназначен для временного отключения охранных и противоугонных функций при передаче автомобиля в третьи руки (станция технического обслуживания, автомойка и т.п.). Сервисный режим может быть использован также в случае утери или повреждения брелоков.

##### Включение сервисного режима:

- Снять систему с охраны.

- Открыть капот и оставить его открытым.

- Включить зажигание и коснуться считывателя ключом Dallas либо ввести полный персональный код - зуммер подаст 3 коротких звуковых сигнала.

- Закрыть капот - зуммер подаст 6 звуковых сигналов, система перейдет в сервисный режим.

##### Индикация сервисного режима

В сервисном режиме светодиод включается постоянно на 5 секунд при каждом включении или выключении зажигания.

##### Управление в сервисном режиме:

Кнопка  : закрывание центрального замка

Кнопка  : открывание центрального замка (двухступенчатое (если реализована функция "Двухступенчатое открывание центрального замка"))

Кнопка : ввод кода / дистанционное управление / включение тревоги

Выключение тревоги осуществляется нажатием любой кнопки брелока.

##### Выключение сервисного режима:

- Открыть капот и оставить его открытым

- Включить зажигание и коснуться считывателя ключом Dallas либо ввести полный персональный код - зуммер подаст 2 коротких звуковых сигнала.

- Закрыть капот.

#### Регулировка чувствительности датчика удара

Система оснащена встроенным цифровым акустическим трехзонным многоуровневым датчиком удара с дистанционной регулировкой и автоматической корректировкой чувствительности зон.

Каждая зона имеет по 32 фиксированных уровня чувствительности.

При повторяющихся срабатываниях датчика удара чувствительности его зон автоматически понижаются до таких уровней, при которых ложные срабатывания датчика будут сведены к минимуму.

При снижении уровня помех система постепенно повышает чувствительности зон до уровней, установленных при регулировке датчика.

Регулировка чувствительности датчика производится в режиме охраны:

- Одновременно нажать и удерживать кнопки  и  до 1-й, 2-й или 3-ей вспышки светодиода - система подаст 1, 2 или 3 звуковых сигнала и перейдет в режим регулировки предупреждающей зоны, основной зоны или зоны охраны с работающим двигателем соответственно.

- Нажать необходимое число раз кнопку  для понижения или кнопку  для повышения чувствительности регулируемой зоны - система будет подавать короткие звуковые сигналы.

- Нанести измерительные удары по корпусу автомобиля для определения установленного уровня чувствительности - при срабатывании регулируемой зоны система будет подавать короткие звуковые сигналы. При необходимости действия пунктов 2 и 3 повторяются.

- Нажать кнопку  - система подаст 3 звуковых сигнала и выйдет из режима регулировки чувствительности датчика.

Примечание 1: Если чувствительность регулируемой зоны датчика достигнет предельного уровня, система будет подавать длинные звуковые сигналы.

Примечание 2:Если при регулировке чувствительности датчика в течение 3 минут не будет нажата ни одна кнопка брелока - система подаст 3 звуковых сигнала и выйдет из режима регулировки.

Примечание 3:Проверку и настройку чувствительности датчика следует производить в режиме регулировки чувствительности, так как в штатном режиме охраны повторяющиеся срабатывания датчика приводят к временному снижению чувствительности его зон.

#### Регулировка чувствительности датчика объема

Система комплектуется цифровым трехзонным многоуровневым датчиком объема с дистанционной регулировкой и автоматической корректировкой чувствительности зон.

Каждая зона датчика имеет по 32 фиксированных уровня чувствительности.

При повторяющихся срабатываниях датчика объема чувствительности его зон автоматически понижаются до таких уровней, при которых ложные срабатывания датчика будут сведены к минимуму.

При снижении уровня помех происходит постепенное повышение чувствительностей зон датчика до уровней, установленных при его регулировке.

Регулировка чувствительности датчика производится в режиме охраны:

- Одновременно нажать и удерживать кнопки  и  до 1-й, 2-й или 3-ей вспышки светодиода - система подаст 1, 2 или 3 звуковых сигнала и перейдет в режим регулировки предупреждающей зоны, основной зоны или зоны охраны с работающим двигателем соответственно.

- Нажать необходимое число раз кнопку  для понижения или кнопку  для повышения чувствительности регулируемой зоны - система будет подавать короткие звуковые сигналы.

- Произвести несколько тестовых движений для определения установленного уровня чувствительности - при срабатывании регулируемой зоны система будет подавать короткие звуковые сигналы.

- При необходимости действия пунктов 2 и 3 повторяются.

- Нажать кнопку  - система подаст 3 звуковых сигнала и выйдет из режима регулировки чувствительности датчика.

Примечание 1: Если чувствительность регулируемой зоны датчика достигнет предельного уровня, система будет подавать длинные звуковые сигналы.

Примечание 2: Если при регулировке чувствительности датчика в течение 3 минут не будет нажата ни одна кнопка брелока - система подаст 3 звуковых сигнала и выйдет из режима регулировки.

Примечание 3: Проверку и настройку чувствительности датчика следует производить в режиме регулировки чувствительности, так как в штатном режиме охраны повторяющиеся срабатывания датчика приводят к временному снижению чувствительности его зон.

#### Обучение системы кодам брелоков

- Снять систему с охраны.

- Открыть капот и оставить его открытым.

- Включить зажигание и коснуться считывателя мастер-ключом либо ввести персональный код -зуммер системы подаст 3 коротких звуковых сигнала.

- Поочередно нажать кнопки  всех обучаемых брелоков - зуммер подтвердит обучение подачей коротких звуковых сигналов.

- Выключить зажигание или закрыть капот - зуммер подаст 2 звуковых сигнала, и система выйдет из режима обучения кодам брелоков.

ВНИМАНИЕ! При обучении системы коду хотя бы одного брелока все ранее записанные коды автоматически удаляются из памяти системы. Перепрограммирование брелоков возможно только с использованием мастер-ключа либо вводом полного персонального кода.

#### Обучение системы кодам ключей Dallas

- Снять систему с охраны.

- Открыть капот и оставить его открытым.

- Включить зажигание и коснуться считывателя мастер-ключом либо ввести персональный код - зуммер системы подаст 3 коротких звуковых сигнала.

- При необходимости обучения системы коду нового мастер-ключа необходимо коснуться считывателя Dallas-ключом и удерживать его до подачи зуммером длинного звукового сигнала.

- Поочередно коснуться считывателя всеми обучаемыми Dallas-ключами - зуммер подтвердит обучение подачей коротких звуковых сигналов.

- Выключить зажигание или закрыть капот - зуммер подаст 2 звуковых сигнала, и система выйдет из режима обучения кодам Dallas-ключей.

ВНИМАНИЕ! При обучении системы кодам новых мастер-ключа и Dallas-ключей сначала программируется мастер-ключ, затем обычные Dallas-ключи

При обучении системы коду хотя бы одного Dallas- ключа или мастер-ключа коды всех ранее записанных Dallas-ключей удаляются из памяти системы

При обучении системы коду нового мастер-ключа код старого мастер-ключа удаляется из памяти системы

Обучение системы кодам Dallas-ключей возможно только с использованием мастер-ключа либо вводом полного персонального кода

#### Беспроводные реле MASK

Реле MASK™ - беспроводные реле нового поколения. Внешне они неотличимы от штатных реле, к ним не подсоединяется никаких проводов, кроме питания. Реле MASK управляются высокочастотными кодированными сигналами в помехозащищенном радиоканале, что значительно повышает надежность работы реле в сравнении с реле, управляемыми по штатной проводке. Асинхронное кодирование с динамической синхронизацией защищает сигнал от анализа в случае сканирования. Количество возможных кодовых комбинаций превышает 18 квинтиллионов, что лишает смысла взлом системы путем подбора кода.

Система комплектуется одним беспроводным реле: MASK I (реле блокировки двигателя) или MASK II (реле электромеханического замка капота). При желании можно доукомплектовать систему любым количеством реле. Более подробное описание см. в разделах "Беспроводное управление замком капота" и "Беспроводное управление блокировками двигателя".

Процедура привязки реле MASK к центральному модулю (подробное описание привязки новых или дополнительных реле MASK к центральному модулю см. в "РУКОВОДСТВЕ ПО УСТАНОВКЕ") - процесс необратимый. Чтобы перепривязать реле к другому центральному модулю, необходимо предварительно произвести очистку памяти реле с помощью специального программатора контактным способом.

#### Дополнительные возможности системы

##### Беспроводное управление блокировками двигателя

Система позволяет управлять нормально разомкнутыми реле блокировок двигателя посредством реле MASK I. Блокировки независимы друг от друга, количество возможных блокировок не ограничено. Для реализации дополнительных блокировок необходимо приобрести дополнительные реле MASK I.

##### Беспроводное управление замком капота

Система позволяет управлять электромеханическим замком капота посредством реле MASK II. При блокировке двигателя замок автоматически закрывается, а при разблокировке - открывается. При открытом капоте функция закрывания замка блокируется.

Также возможно управление замком капота по проводам, при помощи встроенных в блок силовых реле.

##### Функция "Световая дорожка"

Система позволяет дистанционно и автоматически управлять ближним светом фар, габаритными огнями или другими осветительными приборами, что значительно повышает комфорт и безопасность при эксплуатации автомобиля в темное время суток. Для реализации функции "Световая дорожка" необходимо произвести дополнительные подключения. Обсудите с Вашим установщиком, каким световым оборудованием должна реализовываться и каким образом должна управляться данная функция.

##### Управление габаритными огнями ("Вежливая подсветка")

Система позволяет дистанционно включать указатели поворота или габаритные огни (в зависимости от произведенных подключений). Включение "Вежливой подсветки" описано в разделе "Дистанционное управление багажником и дополнительными каналами". Выключение производится аналогично, а также автоматически по истечении 20 секунд.

##### Функция "Комфорт"

Если автомобиль оборудован модулем "Комфорт" и электрическими стеклоподъемниками и приводом люка, система позволяет автоматически поднимать стекла и закрывать люк при постановке на охрану (Строки 21 и 26 ТАБЛИЦЫ №2).

##### Пейджер

Система позволяет дистанционно контролировать ее состояние. При снятии системы с охраны пейджер (в комплект поставки не входит) автоматически активизируется на установленное время (Строка 20 ТАБЛИЦЫ №2). В режиме тревоги пейджер активизируется каждые 10 секунд.

##### Двухступенчатое открывание центрального замка

Система позволяет при снятии с охраны открыть только дверь водителя, оставив остальные двери закрытыми, что повышает безопасность владельца. Если данная функция реализована, то для открывания двери водителя необходимо нажать кнопку  , открытие остальных дверей производится повторным нажатием кнопки  в течение двух секунд после первого нажатия.

Возможность реализации данной функции необходимо предварительно обсудить с Вашим установщиком.

##### Дополнительные датчики

В системе предусмотрена возможность подключения дополнительных датчиков (перемещения, наклона и т.п.). При повторяющихся срабатываниях как основных, так и предупреждающих зон дополнительных датчиков, система временно исключает их из охраны. При восстановлении нормальной работоспособности зон они автоматически включатся в охрану.

##### Поддержка климатической установки

При автоматическом и дистанционном запуске двигателя в системе предусмотрена возможность организации задержки включения климатической установки, кондиционера или вентилятора печи отопления салона (Строка 8 ТАБЛИЦЫ №2).

Возможность реализации данной функции необходимо предварительно обсудить с Вашим установщиком.

##### Управление запуском двигателя внешними устройствами

В системе предусмотрена возможность дистанционного и автоматического запуска двигателя при помощи дополнительных внешних устройств (Датчик температуры двигателя, GSM модуль и т.п.).

Возможность реализации данной функции необходимо предварительно обсудить с Вашим установщиком.

#### Охрана автомобиля с работающим двигателем без ключа в замке зажигания

Если в системе программно включена функция "Задержка выключения двигателя" (Строка 28 ТАБЛИЦЫ №1), это дает возможность на некоторое время оставлять автомобиль с работающим двигателем без ключа в замке зажигания. Эта функция актуальна, если автомобиль оборудован турбиной, а также в холодное время года при необходимости прогрева двигателя.

##### Постановка на охрану с работающим двигателем без ключа в замке зажигания

Для автомобилей с АКПП:

- При работающем двигателе перевести рычаг АКПП в положение "Паркинг".

- Нажать и удерживать в течение 1 секунды кнопку  . Зуммер системы начнет подавать короткие звуковые сигналы.

- Вынуть ключ из замка зажигания, выйти из автомобиля, закрыть все двери и багажник - двигатель продолжает работать. Указатели поворота мигают с частотой 1 вспышка в 8 секунд.

- Нажать кнопку  - система перейдет в режим охраны, закроет центральный замок, светодиод начнет мигать с частотой 1 вспышка в сек.

Для автомобилей с МКПП:

- При работающем двигателе включить ручной тормоз. Если включено "автоматическое включение поддержки зажигания" (Строка 26 ТАБЛИЦЫ №1), зуммер начнет подавать короткие звуковые сигналы.

- Если "автоматическое включение поддержки зажигания" отключено, нажать и удерживать в течение 1 секунды кнопку . Зуммер начнет подавать короткие звуковые сигналы.

- Извлечь ключ из замка зажигания - двигатель продолжает работать. Указатели поворота мигают с частотой 1 вспышка в 8 секунд.

- Выйти из автомобиля, закрыть все двери и багажник.

- В течение 3 минут после включения ручного тормоза нажать кнопку  - система перейдет в режим охраны, закроет центральный замок, светодиод начнет мигать с частотой 1 вспышка в секунду.

Примечание: Режим поддержки зажигания может быть отключен в любой момент нажатием и удержанием в течение секунды кнопки .

##### Охрана с работающим двигателем

При выключении ручного тормоза (для автомобилей с МКПП) или нажатии педали тормоза (для автомобилей с АКПП), при несанкционированном открывании дверей, капота, багажника, проникновении в салон, сильных ударах по корпусу автомобиля (например, при попытке разбить стекло) система перейдет в штатный режим охраны, заглушит и заблокирует двигатель и включит тревогу.

Чтобы ненадолго открыть двери или багажник, а потом вновь вернуть систему в режим охраны с работающим двигателем, необходимо:

- Разблокировать центральный замок нажатием кнопки  - зуммер системы начнет подавать короткие звуковые сигналы, а светодиод начнет мигать с частотой 4 вспышки в секунду.

- В течение следующих трех минут необходимо закрыть все двери и багажник и заблокировать центральный замок нажатием кнопки  - в противном случае система отключит поддержку зажигания и заглушит двигатель.

Дистанционное открывание багажника в режиме охраны с работающим двигателем аналогично описанному в разделе "Дистанционное управление багажником и дополнительными каналами".

##### Восстановление штатного режима работы двигателя

- Нажать кнопку  - система разблокирует замки дверей и активизирует таймер автоматического восстановления охраны (Строка 18 ТАБЛИЦЫ №1) - зуммер системы начнет подавать короткие звуковые сигналы, а светодиод начнет мигать с частотой 4 вспышки в секунду.

- Если программно включена функция "Иммобилайзер при снятии с охраны" (Строка 14 ТАБЛИЦЫ №1), коснуться считывателя ключом Dallas - зуммер подаст короткий звуковой сигнал.

- Вставить ключ в замок зажигания и перевести его в положение "Включено".

- Нажать на педаль тормоза (для автомобилей с АКПП), или выключить ручной тормоз (для автомобилей с МКПП).

Примечание: Если в течение 3-х минут после нажатия кнопки  не включить зажигание ключом, то при выключении ручного тормоза (для автомобилей с МКПП) или нажатии педали тормоза (для автомобилей с АКПП), либо при нажатии и удержании кнопки  система заглушит двигатель, зуммер перестанет подавать звуковые сигналы, светодиод перестанет мигать.

##### Постановка на охрану с резервированием запуска

Время, в течение которого система может находиться в режиме охраны с работающим двигателем, программируется (Строка 28 ТАБЛИЦЫ №1).

По истечении установленного времени, либо при нажатии и удержании кнопки  в течение секунды система подаст 1 звуковой и 1 световой сигналы, заглушит и заблокирует двигатель, и перейдет в штатный режим охраны. Для автомобилей с МКПП: произойдет автоматическое резервирование запуска двигателя. Для автомобилей с АКПП: автоматическое резервирование запуска двигателя происходит при каждой постановке на охрану.

Примечание: В случае самопроизвольного выключения двигателя (при сбоях в его работе) система автоматически произведет повторный запуск.

#### Дистанционный запуск двигателя

Для автомобилей с МКПП дистанционный запуск двигателя возможен только в случае предварительного резервирования запуска двигателя (описано в разделе "Охрана автомобиля с работающим двигателем без ключа в замке зажигания", подраздел "Постановка на охрану с работающим двигателем без ключа в замке зажигания"). Для автомобилей с АКПП дополнительных действий не требуются.

Для использования данного режима должна быть включена функция "Задержка выключения двигателя" (Строка 28 ТАБЛИЦЫ №1).

Дистанционный запуск двигателя осуществляется только из штатного режима охраны:

- Нажать и удерживать кнопку  до второй вспышки светодиода - система подаст 2 звуковых сигнала и включит габаритные огни на 5 секунд. В случае беззвучной постановки системы на охрану с резервированием запуска двигателя (возможно только для автомобилей с АКПП) звуковые сигналы не подаются.

- В течение 5 секунд коротко нажать кнопку  - система подаст звуковой сигнал, выключит габаритные огни и запустит двигатель. Указатели поворота начнут мигать с частотой 1 вспышка в 8 секунд.

- Дальнейшие действия описаны в разделе "Охрана автомобиля с работающим двигателем без ключа в замке зажигания", подраздел "Восстановление штатного режима работы двигателя".

Примечание 1: В случае если резервирование запуска двигателя не было произведено, а также, если открыты двери, капот, багажник или не включен стояночный тормоз - при попытке запуска система будет подавать 3 коротких звуковых сигнала - запуск двигателя невозможен.

Примечание 2: По истечении установленного времени (Строка 29 ТАБЛИЦЫ №1), либо при нажатии и удержании кнопки , система заглушит и заблокирует двигатель и вернется в штатный режим охраны.

#### Запуск двигателя по таймеру

Для автомобилей с МКПП запуск двигателя по таймеру возможен только в случае предварительного резервирования запуска двигателя (описано в разделе "Охрана автомобиля с работающим двигателем без ключа в замке зажигания", подраздел "Постановка на охрану с работающим двигателем без ключа в замке зажигания"). Для автомобилей с АКПП дополнительных действий не требуются.

Для использования данного режима должна быть включена функция "Задержка выключения двигателя" (Строка 28 ТАБЛИЦЫ №1).

Задать период автозапуска двигателя по таймеру можно только из штатного режима охраны.

1. Нажать и удерживать кнопку  до второй вспышки светодиода - система подаст 2 звуковых сигнала и включит габаритные огни на 5 секунд. В случае беззвучной постановки системы на охрану с резервированием запуска двигателя (возможно только для автомобилей с АКПП) звуковые сигналы не подаются. 2. В течение 5 секунд коротко нажать кнопку  - система выключит габаритные огни, подаст звуковой сигнал и активизирует таймер автоматического запуска двигателя. 3. В течение 2 секунд коротко нажать и отпустить кнопки ,  и  в любом наборе для определения периода автозапуска:  соответствует одному часу,  - двум, а  - трем часам. Интервал между нажатиями кнопок не должен превышать 2 сек. Максимальный период автозапуска составляет 36 часов. Например: чтобы задать период 10 часов, нажать 5 раз кнопку , или 3 раза кнопку  и 1 раз кнопку .

Примечание 1: Если при активизации таймера не будет определён период автозапуска - двигатель будет запускаться с периодом, установленным ранее.

Примечание 2: В случае если резервирование запуска двигателя не было произведено, а также, если открыты двери, капот, багажник или не включен стояночный тормоз - при попытке активизации таймера запуска система будет подавать 3 коротких звуковых сигнала -активизация невозможна.

Примечание 3: По истечении установленного времени (Строка 29 ТАБЛИЦЫ №1), либо при нажатии и удержании кнопки , система заглушит и заблокирует двигатель и вернется в штатный режим охраны.