# SACA PLUS

## TOPPGUNN-550 (3 разъема)

#### Основные характеристики системы:

- - ARM/DISARM (первая кнопка);

- - PANIC (первая кнопка на 2 сек);

- - IGNITION SAFETY DOOR LOCK (закрытие через 5 сек, открытие сразу при выключении);

- - CAR FINDER (вторая кнопка);

- - SECURITY REARM;

- - CAR JACKING (третья кнопка на 2 сек, через 30 сек включается сирена, через 20 сек -блокировка)

- - CHIRP DEFEAT ARM/DISARM (четвертая кнопка);

- - PROGRAMMABLE FOR AIR COMPRESSOR CENTRAL LOCK (разрывом оранжевой петли);

- - DOMELIGHT DELAY;

- - ANTI-SCAN PROTECTION;

- - ZONE BY-PASS 5`;

- - PAGER INSTALLATION AVAILABILITY (OPTIONAL);

- - наличие реле для парковочных огней;

- - наличие реле для центрального замка;

- - звуковое напоминание о покушении;

- - By turning On and OFF the Key 6 times can also reset the Alarm.

- - FLASHING LED

#### ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ:

##### 1 КНОПКА:

- постановка на охрану: сирена -1 короткий сигнал, 1 вспышка света, замки закроются;

- снятие с охраны: сирена -2 коротких сигнала , 2 вспышки света, замки откроются;

- закрытие замков дверей при включенном зажигании;

- ПАНИКА (с удержанием до 2 сек), отключение повторным нажатием кнопки.

##### 2 КНОПКА:

- ночной поиск : сирена - 1 короткий сигнал, 6 вспышек света;

- открытие замков дверей при включенном зажигании.

##### 3 КНОПКА

- режим CAR JACKING (с удержанием до 2 сек.) при включенном зажигании. Отключение - кнопкой 2.

##### 4 КНОПКА:

- тихая постановка/снятие с охраны.

### Схема подключения

Оранжевая петля замкнута - FOR NORMAL CAR

Оранжевая петля разомкнута - FOR COMPRESSOR POWER DOOR LOCK

Дополнительно (в инструкции не указано) есть возможность программирования некоторых сервисных функций (автоматическая постановка на охрану, включение парковочных огней при открытой двери и включенном зажигании и пр.) - это делается установщиком с помощью перемычек (впаяных) на плате блока.