# SACA PLUS

## ST-600 (5 разъемов)

#### Основные характеристики системы:

- ARM/DISARM.

При нажатии кнопки 1 система становится на охрану. Сирена подаст короткий сигнал, парковочные огни вспыхнут один раз, замки дверей закроются, стартер заблокируется.

Повторное нажатие кнопки 1 снимает систему с охраны. Сирена подаст два сигнала, парковочные огни вспыхнут два раза, замки дверей откроются, стартер разблокируется.

- PANIC

При нажатии кнопки 1 на 2 секунды активизируется режим "ПАНИКА".

- IGNITION SAFETY DOOR LOCK

После включения зажигания замки дверей автоматически закрываются через 5 секунд. При выключении зажигания замки открываются сразу.

- CАR FINDER

При нажатии кнопки 2 активизируется режим ночного поиска: сирена подаст один звуковой сигнал, парковочные огни вспыхнут шесть раз.

- SECURITY REARM

После снятия с охраны система автоматически становится в режим охраны если не открывалась дверь и не включалось зажигание в течение 30 сек.

- CAR JACKING (NOT AVAILABLE ON 2 BUTTONS TRANSMITTER)

Активизируется кнопкой 3 нажатием на 2 секунды. Парковочные огни вспыхнут, подтверждая начало режима CAR JACKING. Через 30 сек сирена будет подавать предупреждающие сигналы. Через 20 сек включится сирена, парковочные огни и произойдет блокировка стартера (зажигания).

- CHIRP DEFEAT ARM/DISARM.

При нажатии 4 кнопки осуществляется тихая постановка/снятие с охраны.

- PROGRAMMABLE FOR AIR COMPRESSOR CENTRAL LOCK

Время работы замков дверей программируется разрывом оранжевой петли

- PROGRAMMABLE LAST DOOR ARMING (PASSIVE ARMING WITH DOOR LOCK)

Программируется постановка на охрану через 30 сек после выключения зажигания и закрытии дверей.

- DOMELIGHT DELAY

- ANTI-SCAN PROTECTION

- ZONE BY-PASS 5 MINUTES

- PAGER INSTALLATION AVAILABILITY (OPTIONAL)

- PARKING LIGHT RELAY BUILT-IN

- TWO POWER DOOR LOCK RELAYS BUILT-IN

- CENTRAL LOCK SYSTEM BULT-IN

- SMART CHIRP (Door Intrusion Indication)

- By turning On and OFF the Key 6 times can also reset the Alarm.

- FLASHING LED

- OVERRIDE SWITCH

#### ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ:

##### 1 КНОПКА:

- ARM - постановка на охрану: сирена -1 короткий сигнал, 1 вспышка света, замки закроются;

- DISARM - снятие с охраны: сирена -2 коротких сигнала , 2 вспышки света, замки откроются;

- LOCK DOORS DURING DRIVING - закрытие замков дверей при включенном зажигании;

- PANIC - режим ПАНИКА (с удержанием до 2 сек), отключение повторным нажатием кнопки.

##### 2 КНОПКА:

- CAR FINDER - ночной поиск : сирена - 1 короткий сигнал, 6 вспышек света;

- UNLOCK DOORS DURING DRIVING - открытие замков дверей при включенном зажигании.

##### 3 КНОПКА

CAR JACKING - режим CAR JACKING (с удержанием до 2 сек.) при включенном зажигании. Отключение - кнопкой 2.

##### 4 КНОПКА:

CHIRP DEFEAT - тихая постановка/снятие с охраны.

### Cхема подключения