# ARTILLECT-secret

### Инструкция по установке и эксплуатации

ARTILLECT-secret повышает уровень охраны автомобиля. Секретность обеспечивается использованием специального цифрового реле, управляемого по одному проводу. Благодаря использованию корпуса стандартного автомобильного реле, увеличивается скрытность установки а светодиодная индикация позволяет владельцу контролировать его состояние.

#### ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ

- Подключить ARTJLLECT-secret в соответствии со схемой (гнездо считывателя и светодиод устанавливаются в удобном для пользователя месте).

- Включить зажигание.

- Коснуться ключом-таблеткой гнезда считывателя. При этом светодиод загорится, указывая что блокировка двигателя отключена и можно заводить двигатель.

- В момент выключения зажигания светодиод гаснет, но устройство остается включенным еще на 5-15 сек. При включении зажигания, в течение этого времени, светодиод включится, показывая что повторного касания таблеткой не требуется. Если зажигание не будет включено, то через 5-15 сек. устройство автоматически войдет в режим охраны.

### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

#### Технические характеристики.

| Напряжение питания | 9-18В |
| --- | --- |
| Ток потребления в режиме ожидания | 0 |
| в рабочем режиме не более | 100 мА |
| Диапазон рабочих температур | -40 - +85 °С |
| Релейный выход блокировки | 10А |