# CENMAX

## ULTRA

### Руководство по установке и эксплуатации

#### Брелок дистанционного управления

Внимание! Для передачи радиокоманд используется динамический код, поэтому при замене элементов питания в брелоке возможна потеря синхронизации кодовых посылок между передатчиком и приемником системы. Для восстановления синхронизации необходимо трижды в течение 5 секунд нажать любую из кнопок брелока вблизи автомобиля.

##### Таблица команд

| Кнопка | Функция |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановка/снятие с охраны | • |  |
|  | Паника | • 2 сек. | Повторное нажатие - отключение режима. |
|  | Запирание/отпирание дверей | • | Зажигание включено. |
| 2 | Управление дополнительным каналом | • |  |
|  | Поиск | • 2 сек. | Охрана включена. |
| 3 | АНТИ-ХАЙ-ДЖЕК | • 2 сек. | Зажигание включено. |
| 1+2 | Тихая постановка/снятие с охраны | • |  |
|  | Отключение датчиков при постановке | • 2 сек. | В течение 5 сек. после нажатия кнопки 1. |

#### Светодиодная индикация состояний

| Охрана включена | медленно мигает |
| --- | --- |
| Охрана отключена | не горит |
| Индикация тревоги | быстро мигает |
| Valet-режим | горит постоянно |

#### Кнопка аварийного отключения

Кнопка может использоваться в 4-х различных режимах, и с ее помощью можно выполнить 4 различные операции:

- Аварийное отключение сигнализации: включить зажигание и нажать на кнопку.

- Аварийное отключение режима Анти-Хай-Джек: если активирован Анти-Хай-Джек, включить зажигание и нажать на кнопку.

- Вход в режим программирования брелоков: включить зажигание, нажать и удерживать кнопку в нажатом положении в течение 5 секунд.

- Включение Valet-режима: включить зажигание и нажать кнопку 5 раз.

### ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

#### Основные охранные функции

##### Постановка на охрану

Чтобы поставит сигнализацию на охрану надо нажать кнопку 1 брелока, при этом сирена подаст один звуковой сигнал и фонари мигнут один раз. Светодиод системы начнет медленно мигать, дверные замки закроются (если подключены).

##### Охрана

В режиме охраны сигнализация контролирует состояние всех подключенных концевых выключателей, контрольного входа зажигания, а так же 2-зонового датчика удара (объема, наклона и др.). Кроме того, в режиме охраны блокируется запуск двигателя. Режим тревоги, вызванный открыванием дверей, капота или багажника длится 60 секунд, сработавший датчик включает 20 секундную тревогу.

##### Снятие с охраны

Чтобы снять сигнализацию с охраны надо нажать кнопку 1брелока, сирена подаст 2 звуковых сигнала, и дважды мигнут сигнальные фонари. Светодиод погаснет, дверные замки откроются.

##### Паника

Если нажать и удерживать в течение 2 сек. кнопку 1 включится сирена и сигнальные фонари. Повторное нажатие на кнопку 1 отключает режим.

##### Постановка сигнализации на охрану в тихом режиме

Чтобы поставить или снять сигнализацию с охраны без звуковых сигналов подтверждения, надо одновременно нажать кнопки 1 и 2 брелока, индикация в этом случае будет производиться только вспышками сигнальных фонарей.

##### Постановка на охрану с отключенными датчиками

Чтобы отключит салонные датчики, надо при постановке на охрану, не позже чем через 5 секунд после нажатия кнопки 1, нажать и удерживать в течение 2 сек. кнопки 1 и 2. Сигнальные фонари мигнут три раза. Датчики будут отключены, остальные зоны будут взяты под охрану. Режим выключается при снятии с охраны.

#### Противоугонная функция (анти-хай-джек)

Для активизации функции необходимо при включенном зажигании нажать кнопку 3 на брелоке и удерживать ее в нажатом состоянии в течение 2-х секунд. Индикация включения режима - двойная вспышка сигнальных фонарей. Через 30 секунд после двойной вспышки сирена каждые две секунды будет подавать звуковой сигнал. После 10 сигналов включится режим тревоги (сирена + сигнальные фонари) и блокировка двигателя. Если выключить зажигание звуковая и световая сигнализация прекратится, однако, блокировка двигателя сохранится. Для полного отключения режима необходимо еще раз нажать кнопку 3 на брелоке.

#### Дополнительные функции Безопасности

##### Защита кода радиокоманд

Система имеет встроенную функцию антисканирования. Для защиты от код-граббера при формировании радиокоманд используется динамический код.

##### Память состояния

Если отключить питание от сигнализации, когда она находится в режиме охраны, его последующая подача приведет к включению тревоги, а также к активизации всех охранных функций и блокировке двигателя. Если же отключить питание при отключенной охране, при его включении охрана останется отключенной.

##### Автоматическая перепостановка на охрану

Система автоматически включит режим охраны, если после снятия с охраны в течение 30 секунд не открывалась ни одна из дверей.

##### Двушаговое снятие с охраны

Если сигнализация находится в режиме тревоги, то первое нажатие на кнопку только отключает этот режим, но не отключает охрану. Для полного отключения охраны требуется еще раз нажать на кнопку.

##### Автопостановка

Если запрограммирован режим автопостановки, то после выключения зажигания, открывания и закрывания двери последует двойная вспышка сигнальных фонарей и начнется 30-секундный отсчет (светодиод будет быстро мигать), по окончании которого автоматически включится режим охраны с запиранием дверей или без него, в зависимости от состояния соответствующей программной перемычки.

##### Автоматическое запирание дверей при включении зажигания

Через 5 секунд после включения зажигания замки дверей будут автоматически заперты, а после выключения сразу откроются. Однако если в течение этих 5 секунд какая-либо дверь окажется открытой - функция отключается.

#### Функции диагностики

##### Обход неисправной зоны и предупреждение о неисправности

Если в период охраны какой-либо из контролируемых датчиков окажется неисправным и будет вызывать режим тревоги в течение 5 минут, он будет отключен. Если в дальнейшем отключенный датчик придет в исправное состояние, он снова будет взят под охрану. Все остальные контролируемые зоны и блокировки остаются включенными.

##### Память тревог

Если в период охраны включался режим тревоги, то при снятии с охраны последуют четыре дополнительных звуковых сигнала.

#### Специальные сервисные режимы

##### Поиск автомобиля

Для включения режима надо в режиме охраны нажать и удерживать в течение 2 сек. кнопку 2. Сирена подаст один звуковой сигнал, и фонари мигнут шесть раз, обозначив место автомобиля на стоянке.

##### Дополнительный канал

На выходе дополнительного канала появляется сигнал "-"500 мА, который может быть использован для управления внешними устройствами (например, открывание багажника или автостартер). Включается канал нажатием кнопки 2 на брелоке.

##### Учет задержки салонного света

Если автомобиль имеет функцию задержки салонного света, и с помощью программной перемычки включен режим учета задержки, концевики дверей будут взяты под охрану только после того, как погаснет свет в салоне.

#### Служебные режимы

##### Режим Valet

Для перевода системы в Valet-режим необходимо не позднее, чем через 5 секунд после включения зажигания нажать и удерживать в нажатом состоянии в течение 2 секунд кнопки 1 и 2 брелока или 5 раз нажать кнопку аварийного отключения. Сигнальные фонари мигнут 3 раза, индицируя включение режима. В Valet-режиме сохраняется возможность управления центральным замком и дополнительным каналом, все охранные функции отключаются. Для отключение режима надо при включенном зажигании еще раз на 2 секунды нажать кнопки 1 и 2 брелока или 5 раз нажать кнопку аварийного отключения, сирена подаст 3 звуковых сигнала, система вернется в режим нормальной эксплуатации.

#### Программирование брелоков

- Включить зажигание. Нажать кнопку аварийного отключения и удерживать ее в нажатом положении 5 секунд. Сирена подаст 5 звуковых сигналов, загорятся сигнальные фонари, индицируя вход в режим программирования брелоков.

- Нажать любую кнопку первого программируемого брелока, сирена подаст два звуковых сигнала, означающих, что код передатчика зафиксирован и система в режиме ожидания кода следующего передатчика.

- Повторить процедуру для втopoгo брелока, сирена подаст 3 звуковых сигнала и т.д.. Всего можно запрограммировать до 4-х брелоков.

- Если в течение 10 секунд не поступает сигналов от новых передатчиков, система выходит из режима программирования.

- При программировании нового брелока все коды старых удаляются из памяти системы, поэтому необходимо программировать все брелоки, которые предполагается использовать.

### Инструкция по установке

#### Программирование функции и режимов

Программирование осуществляется путем удаления программных перемычек.

|  | Состояние | Наименование функции | Значение функции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | С перемычкой Без перемычки | Автопостановка Автопостановка | вкл. выкл. |
| 2 | С перемычкой Без перемычки | Запирание дверей при автопостановке Запирание дверей при автопостановке | вкл. выкл. |
| 3 | С перемычкой Без перемычки | Учет задержки салонного света Учет задержки салонного света | выкл. вкл. |
| 4 | С перемычкой Без перемычки | Запирание дверей при включении зажигания Запирание дверей при включении зажигания | вкл. выкл. |
| 5 | С перемычкой Без перемычки | Электрический центральный замок Вакуумный центральный замок |  |
| 6 | С перемычкой Без перемычки | 2-шаговое отпирание дверей 2-шаговое отпирание дверей | выкл. вкл. |

Примечание:

- Значение функций 1-3 может быть изменено в любой момент.

- Значение функций 4-6 должно быть выбрано до подачи питания на блок сигнализации